«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Морнефтесервис»

____________ Д. С. Кувакин

«____» ______ 20___ г.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МОРНЕФТЕСЕРВИС» ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

г.АРХАНГЕЛЬСК

2017 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Наименование раздела | Лист |
| --- | --- |
| АННОТАЦИЯ | 6 |
| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ | 9 |
| 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 12 |
| 1.1. Зона действия документа | 12 |
| 1.2. Климатическая характеристика | 13 |
| 1.3. Гидрологическая характеристика водного объекта | 14 |
| 1.4.Рыбохозяйственная характеристика реки Северная Двина | 24 |
| 1.5.Современное гидрохимическое состояние бассейна реки Северная Двина | 28 |
| 1.6. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха | 34 |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ | 37 |
| 2.1. Общие сведения о предприятииоснование заявленной деятельности | 37 |
| 2.2. Характеристика нефтесодержащих отходов | 40 |
| 2.3. Характеристика производственной площадки ООО «Морнефтесервис» | 41 |
| 3.ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 44 |
| 3.1 Характеристика деятельности по сбору нефтесодержащих отходов | 44 |
| 3.2 Характеристика деятельности по обработке нефтесодержащих отходов | 50 |
| 3.3 Характеристика деятельности по утилизации нефтесодержащих отходов | 48 |
| 3.4 Характеристика деятельности по транспортированию нефтесодержащих отходов | 56 |
| 4.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | 60 |
| 4.1 Оценка вредных воздействий на окружающую среду в ходе безаварийного осуществления деятельности | 60 |
| Воздействие на атмосферный воздух | 60 |
| Воздействие шума | 83 |
| Воздействие на водные ресурсы | 84 |
| Воздействие образующихся в результате эксплуатации судна отходов. | 90 |
| 4.2 Возможные аварийные вредные воздействия на окружающую среду в ходе осуществления деятельности 4.2.1 Варианты аварийных ситуаций | 93 |
| 4.2.2. Возможные источники чрезвычайной ситуации | 96 |
| 5.МЕРОПРИЯТИЯ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 100 |
| 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ | 102 |
| 7.КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 105 |
| 8.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 106 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Лицензии и разрешительные документы

Копия лицензии ООО «Морнефтесервис» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, и размещению опасных отходов от 17 декабря 2015 г. № 29-00063 Договор водопользования ОАО «СМП». Копия заключения Архангельской областной государственной экологической экспертизы № 6822 от 25.11.94 по рассмотрению проекта «Опытно-промышленная установка по очистке нефтесодержащих вод на НЗС-5».

Приложение 2 Копия Устава ООО «Морнефтесервис» Договор аренды причала для стоянки и эксплуатации судна «НЗС № 5».

Приложение 3 -Документы на судно НЗС № 5 Копия свидетельства о праве собственности на судно. Копия свидетельства о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации. Копия свидетельства о годности к плаванию. Копия классификационного свидетельства. Копия свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, сточными водами и мусором.

Приложение 4

Копия «Технологического регламента работы НЗС-5» Схема расположения донных танков на «НЗС-5» Схема расположения дип танков на «НЗС-5» Копия схемы «НЗС-5»

Приложение 5- Копии договоров

Копия договора № 74/03-15 аренды транспортного средства с экипажем от 11.03.2015 г. с ООО «Омега-А» Копии паспортов ТС

Приложение 6 -Копии договоров

Копия договора № 11/01-07 на производство очистки сточных вод с ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат». Копии справок о сдаче сточных вод Копия договора № 4761/У, № 4761/В с МУП «Спеавтохозяйство» на оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов Копия договора с ООО «Природоохранный центр-Групп» № 255/А от 15.06.2015 г. на оказание услуг.

Приложение 7- Копии договоров

Копия договора № 09/07 от 25.07.2007 г. с ФГУП «Мурманское бассейновое аварийно-спасательное управление» по обеспечению несения готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов.

Приложение 8 -Приказы по предприятию ООО «Морнефтесервис»

Копия приказа № 30 от 19.02.2007 о назначении ответственных за проведение операций по снятию нефтесодержащих вод с судов на автоцистерны и бункеровочные операции Копия приказа № 28 от 19.02.2007 о назначении ответственного лица на «НЗС-5» за проведением операций по бункеровке судов и приему нефтесодержащих отходов с судов и береговых объектов Копия приказа № 24 от 08.12.2006г. о назначении ответственного лица за природоохранную деятельность предприятия

Приложение 9

Копия разрешения на выбросы ООО «Морнефтесервис». Копия плана-графика контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выбросов. Копии протоколов №АГ-0189 от 21.04.2015 г., № АГ-0244 от 26.05.2016 г. результатов измерений промышленных выбросов в атмосферу. Копия программы ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной (река Северная Двина)

АННОТАЦИЯ.

Настоящая работа выполнена на основании требований законодательства Российской Федерации в целях обоснования намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Морнефтесервис» при производстве работ по сбору, транспортированию нефтесодержащих вод, отработанных нефтепродуктов и шлама от сторонних организаций, с целью их дальнейшей обработки и утилизации.

Для осуществления обосновываемой деятельности ООО «Морнефтесервис» обладает необходимыми производственными помещениями, соответствующим техническим нормативам и требованиям оборудованием (информация приведена в соответствующих разделах документа).

Компания стремится предоставлять качественный сервис организациям-партнёрам, соответствующий требованиям национальных стандартов. К выполнению работ ООО «Морнефтесервис» привлекает профессиональный персонал и применяет современные технологии. В целях предотвращения повреждений оборудования или ущерба и загрязнения акватории, при производстве работ персонал предприятия обязан следовать политике руководства и соблюдать законодательство РФ в области охраны окружающей среды.

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Копосова Юлия Сергеевна

Адрес: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кедрова, д. 3, кв. 143.

Р/сч 40802810415100001296 в Архангельском филиале «БАНК СГБ» г. Архангельск.  БИК 041117903,

к/с 30101810400000000903 в Отделении Архангельск г. Архангельск

ИНН 292401558896, ОГРНИП 312290428400050

Паспорт 11 06 № 505135 Выдан 05.05.2007 г. отделом УФМС России в г. Котласе.

Тел. 8-962-659-31-77

ВВЕДЕНИЕ.

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – оценка воздействия на окружающую среду) – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействия.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Обосновываемая хозяйственная деятельность ООО «Морнефтесервис» включает сбор, транспортирование нефтесодержащих вод, отработанных нефтепродуктов и шлама от сторонних организаций, с целью дальнейшего их обезвреживания и утилизации; либо передачи другим лицензированным организациям для обезвреживания, утилизации или размещения. Обслуживание судна предприятие также  производит собственными силами и средствами.

Для перечисленных операций используется несамоходное судно «Нефтезачистная станция № 5» на операционной акватории ОАО «Мортехсервис», причал № 76 (в соответствии с договором оказания услуг по предоставлению причала для стоянки и эксплуатации судна «НЗС-5» №15/02-01 от 02 февраля 2015 г. с ООО «Мортехсервис»), расположенной на берегу реки Кузнечиха острова Мосеев г. Архангельска.

Целью  настоящей  работы  является  обоснование  хозяйственной деятельности ООО «Морнефтесервис» при обращении с нефтесодержащими отходами  и получение положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Обоснование намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Морнефтесервис» разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно:

1.	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ.

Статья 33 пункт 1. Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям в области охраны окружающей среды.

Статья 34 пункт 1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

2.   Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. №174-ФЗ

Статья 11. Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются объекты, указанные в Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 155 – ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море прилежащей зоне Российской Федерации».

3.Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998г. №155- ФЗ

Статья 34 пункт 1. Государственная экологическая экспертиза хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море (далее - государственная экологическая экспертиза):

  - является обязательной мерой по защите морской среды и природных ресурсов внутренних морских вод и территориального моря;

  - организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 34 пункт 2. Государственной экологической экспертизе подлежат все виды хозяйственной и иной деятельности независимо от их сметной стоимости, ведомственной принадлежности и форм собственности.

Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море могут осуществляться только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних морских вод и территориального моря.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

Автономность плавания по условиям экологической безопасности – длительность эксплуатации судна без необходимости подхода к приемным устройствам для сдачи подсланевых нефтесодержащих вод, сточных вод, мусора и других отходов .

Акватория порта – водное пространство, в том числе рейды, подходные каналы и внутрипортовые судовые ходы, оборудованное в целях обслуживания пассажиров и судов.

Безопасность экологическая – совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку.

Береговая база – база для накопления, перевалки нефтепродуктов, топлива, накопления и переработки грязного балласта.

Бункеровочная операция (бункеровка) – процесс, в ходе которого осуществляется  прием любым судном нефтяного топлива или смазочных материалов наливом с берегового сооружения или другого судна или осуществляется их перекачка в пределах судна [3.2.].

Внесудовые водоохранные технические средства (приемные устройства в пунктах приема загрязнений):

1)суда – сборщики загрязнений;

2)специализированные причалы для приема нефтесодержащих вод   и мусора;

3)специализированные очистные суда для приема и обработки части   или всех загрязнений, скапливающихся на судах.

Вредное вещество означает любое вещество, которое при попадании  в море способно создать опасность для здоровья людей, причинить вред живым ресурсам, морской фауне и флоре, нарушить природную привлекательность моря в качестве места отдыха или помешать другим видам правомерного использования моря, включая любое вещество, подпадающее под действие настоящей конвенции.

Грузовые операции – процесс, в ходе которого осуществляется прием (налив) или сдача (слив) груза с берега на судно или с судна на берег, с одного судна на другое или осуществляется перемещение (перекачка) груза из одного отсека в другой в пределах судна.

Дедвейт (DW) означает разность в тоннах между водоизмещением судна  в воде с удельным весом 1,025 по грузовую ватерлинию, соответствующую назначенному летнему надводному борту, и водоизмещением судна порожнем.

Инцидент означает событие, которое повлекло или может повлечь сброс в море вредного вещества или стоков, содержащих такое вещество.

Комплект по локализации аварийных разливов нефти – набор оборудования и материалов для локализации и сбора пролитой в воду нефти, а также устранения аварийных утечек нефти силами судового экипажа .

Компоненты природной среды – составные части экосистем. К ним относятся воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, растительный и животный мир.

Мусор – все виды пищевых и бытовых отходов (исключая свежую рыбу и ее остатки), пластмасс, отходов, связанных с грузом, отходов, образующихся при техническом обслуживании, эксплуатационных отходов, промасляной ветоши, остатков груза, которые образуются в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодическому удалению, за исключением вредных веществ, определение и перечень которых приведены в главах 17 или 18 Международного кодекса по химовозам.

Нефтесодержащая смесь означает смесь с любым содержанием нефти.

Нефтяное топливо означает любую нефть, используемую в качестве топлив для главных двигателей и вспомогательных механизмов судна, на борту которого такая смесь находится.

Нефтяной причал (терминал) – причал, на котором установлены сооружения, служащие для отшвартовки танкера и осуществления перегрузочных и вспомогательных операций.

Обоснование экологическое – совокупность доводов (доказательств) и научных прогнозов, позволяющих оценить экологическую опасность намечаемой хозяйственной и иной деятельности для экосистем (природных территориальных комплексов) и человека.

Отстойный танк означает любой танк, специально предназначенный для сбора остатков из танков, промывочной воды и других нефтесодержащих смесей.

Перекачка во время стоянки судна на якоре – перекачка сырой нефти, нефтепродукта или нефтеотхода между судами, когда они ошвартованы лагом и одно из них стоит на якоре.

План аварийных мероприятий – порядок распределения особых обязанностей, которые надлежит исполнять персоналу обоих судов в случае аварии, воздействующей на ход операции по перекачке.

Подсланевые нефтесодержащие воды – воды, скапливающиеся под настилом машинных помещений, содержащие нефтепродукты.

Приемные клинкеты – клинкеты на трубопроводе грузовой системы танкера, расположенные рядом с фланцами для присоединения шлангов или стендера.

Пункт приема загрязнений (приемный пункт) – место на внутреннем водном пути, где сосредоточены внесудовые водоохранные технические средства, принимающие все или часть загрязнений, скапливающихся на судах .

Риск экологический – вероятность возникновения неблагоприятных для природной среды и человека последствий осуществления хозяйственной и иной  деятельности.

Разлив нефти – сброс нефти в воду независимо от причин и обстоятельств, вызвавших такой сброс.

В зависимости от количества сброшенной нефти разливы подразделяются на:

-самый малый – до 0,3 тонны; малый – от 0,3 до 1,0 тонны; средний – от 1,0 до 5,0 тонны; большой – от 5,0 до 50 тонн; крупный – более 50 тонн.

Сброс – по отношению к вредным веществам или стокам, содержащим такие вещества, означает любой выброс с судна, какими бы причинами он ни вызывался, и включает любую утечку, удаление, разлив, протечку, откачку, выбрасывание или опорожнение.

Специализированное очистное судно – самоходное или несамоходное судно, предназначенное для приема всех или части загрязнений, скапливающихся на судах, и последующей их переработки.

Судно означает эксплуатируемое в морской среде судно любого типа  и включает суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, подводные суда, плавучие средства, а также стационарные или плавучие платформы.

Судно-сборщик загрязнений (судно-сборщик) – судно, предназначенное для приема с других судов нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других отходов для последующей передачи их на береговые очистные сооружения или специализированные очистные суда .

Судовые водоохранные технические средства:

1) установка очистки и обеззараживания сточных вод (станция ООСВ) – судовое оборудование, в котором сточные воды подвергаются очистке и обеззараживанию;

2) установка очистки нефтесодержащих вод (станция ОНВ) – судовое оборудование, в котором нефтесодержащие воды подвергаются очистке;

3) установка для утилизации мусора (печь-инсинератор) – судовое оборудование для сжигания мусора;

4) сборные цистерны сточных вод и нефтесодержащих вод – судовые цистерны, в которых накапливаются указанные воды для последующей обработки на судовых водоохранных технических средствах или передачи на внесудовые водоохранные технические средства;

5) устройства для сбора мусора – емкости, баки, контейнеры, бункеры для сбора и хранения мусора и пищевых отходов.

Танк означает закрытое помещение, образованное постоянными элементами конструкции судна и спроектированное для перевозки жидкостей наливом.

Шланг – гибкий рукав с устройствами для соединения берегового сооружения и танкера.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА	 НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Зона действия документа

ООО «Морнефтесервис» осуществляет и планирует осуществлять обосновываемую хозяйственную деятельность на акватории морского порта Архангельск.

Сбор нефтесодержащих отходов производится автоцистернами с судов и плавсредств сторонних организаций на причалах морского порта Архангельск доступных для обработки опасных, т.е. сбор нефтесодержащих отходов планируется осуществлять на всей акватории морского порта Архангельск. Сбор нефтесодержащих отходов с береговых объектов и транспортирование отходов осуществляется вне внутренних морских вод и не входит в зону действия настоящего документа.

Основные операции, связанные с обработкой и утилизацией отходов проводятся на нефтезачистной станции НЗС № 5, на ней же осуществляется и сбор отходов, с судов и автоцистерн самостоятельно подходящих к стоячному судну.

Таким образом, обращение с нефтесодержащими отходами  во внутренних морских водах ООО «Морнефтесервис» осуществляет на акватории морского порта Архангельск, что и является зоной действия документа в части обосновываемой деятельности.

1.2 Климатическая характеристика

Климат района деятельности умеренно-континентальный. Зима общей продолжительностью 5,5-6 месяцев (конец октября - начало апреля) холодная, с преобладанием пасмурной погоды. Средняя температура воздуха в наиболее холодные месяцы (декабрь-февраль) днем -9-11ºС, ночью -14-17ºС (абсолютный минимум -52º С). Устойчивый снежный покров образуется к середине ноября, мощность его к марту достигает 0,6 м. Зимой часты (5-6 раз в месяц) метели. Продолжительность светового времени суток в декабре сокращается до 4-х часов.

Весна (начало апреля – середина июня) – прохладная. Днем, как правило, положительные температуры, ночью часты заморозки. Снеговой покров держится в среднем 210 дней в году и окончательно сходит в начале мая.

Лето короткое (середина июня – конец августа) дождливое, умеренно теплое. Температура воздуха днем +16-19 º С (абсолютный максимум  +36ºС), ночью +10+13 º С. Количество осадков в летний период колеблется от 71 до 82 мм в месяц. Максимум их приходится на август. В июне и августе иногда наблюдаются ночные заморозки.

Осень (конец августа – конец октября) прохладная, сырая. Дневные температуры воздуха положительные (6-12ºС), по ночам регулярны заморозки. Осадки (18-19 дней с осадками в месяц) выпадают в виде затяжных моросящих дождей. Количество осадков составляет 64-78 мм в месяц. Первые снегопады наблюдаются в конце сентября – начале октября.

Несмотря на сравнительно невысокие годовые суммы осадков  (691-731мм) создаются благоприятные условия для переувлажнения территории, поскольку небольшие тепловые ресурсы препятствуют значительному испарению. На испарение затрачивается примерно 50-60 % осадков.

Краткие климатические данные:

Климатическая зона                                                - I I а

Расчетная зимняя температура                           - минус 310С

Нормальная глубина промерзания                          - 1,7 м

Снеговая нагрузка                                                    - 168 кг/м2

Скоростной напор ветра II ветрового района     - 30 кгс/м2 (0,30 кПа)

Господствующее направление ветра: зимой        - южное

летом        - северо-восточное

Зона влажности                                                          - влажная

1. 3 Гидрологическая характеристика водного объекта

ООО «Морнефтесервис» осуществляет и планирует осуществлять свою хозяйственную деятельность  (обращение с нефтесодержащими отходами) в приустьевом участке реки Северная Двина на акватории морского порта Архангельск.

Приустьевым участком реки Северная Двина является участок от устья р. Пинеги до г. Архангельска, протяженностью 95 км.

Характеристика гидрологического режима р. Северной Двины района хозяйственной деятельности предприятия приведена с использованием  кадастровых материалов Гидрометслужбы. Сведения о гидрологическом посте, использованном при описании гидрологического режима   р. Северной Двины приведены в таблице 1.

Характеристика гидрологических постов р. Северной Двины

Таблица 1

| Пост | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора,км2 | Период действия | Принадлежность поста | Характеристика поста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Усть-Пинега | 137 | 348000 | 1881-действующий | Северный УГМС | Стоковый |

Общие сведения

Главное русло р. Северная Двина слабо извилистое, тяготеет к правобережному склону долины. Ширина русла у приверха  о. Краснофлотского (Сурковская Кошка) до 2,2 км. Глубина русла 15 -17 м. Русло чистое, не заросшее. Дно ровное, песчаное. Правый берег реки незатопляемый и представляет собой коренной склон долины. Левый берег пойменный, умеренно крутой. Берега сложены слоистыми отложениями песков и глин или суглинков.

Бакарицкий рукав ответвляется от главного русла на 50 км от устья. Слева ограничен присклоновым пойменным массивом с причленившимся к нему низменным островом (Окуловской Кошкой), справа – о. Краснофлотским (Сурковская Кошка).

Рукав Бакарицкий относится к числу основных рукавов р. Северной Двины. Длина Бакарицкого рукава 5 км, глубина от 10 до 14 м, ширина  от 600 до 1000 м в истоке протока Исакогорка (в настоящее время исток перекрыт глухой дамбой). Дно песчаное, берега пологие, высотой 2 –5 м, нередки широкие песчаные пляжи, переходящие в пойменные луга, поросшие кустарником.

По Бакарицкому рукаву проходят фарватеры местных судовых линий, в нем время от времени может перемещаться и фарватер транзитного судоходства. При заторах льда весной в главном русле он зачастую принимает на себя основную нагрузку по сбросу вод весеннего половодья.

Сток воды

Речной сток, поступающий в устьевую область, является основным определяющим фактором гидрологического режима устья Северной Двины. Нижний, замыкающий створ на Северной Двине, имеющий длительный ряд наблюдений за стоком, расположен у с. Усть-Пинега (в 98 км, выше  г. Архангельска). Положение створа совпадает с верхней границей устьевой области, поэтому его данные характеризуют объем и режим стока, поступающего в устьевую часть. Замыкаемая створом площадь водосбора составляет 97,5% всего бассейна реки. В пределах устьевой области сток незначительно (на 2,6%) увеличивается благодаря боковой приточности.

Средний годовой сток и его изменчивость.

Средний годовой расход воды Северной Двины у с. Усть-Пинега составляет 3320 м3/с (таблица 2). Средний годовой модуль стока 9,54 л/с км2, слой стока 301 мм в год, объем стока 105 км3, средний из максимальных годовых расходов 21600 м3/с.

Характерные расходы воды (м3/с), р. Северная Двина – д. Усть-Пинега   (1932-1980 г.г.)

Таблица 2

| Характерный расход воды |  | Средний расход | Наибольший |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименьший расход | Год |  | расход | год |
| Средний годовой | (1780) | - | (3320) | (5250) | - |
| Максимальный годовой | 11100 | 30.04.37 | 21600 | 36200 | 28.04.53 |
| Минимальный в период отсутствия льда | (289) | 11,12.08.1885 | 1460 | 2720 | 13.09.1888 |
| Минимальный зимний | 319 | 30.01-28.02.1886 | (671) | (1140) | 20.02.1889;29.02.24 |

Характерные годовые расходы различной обеспеченности р. Северная Двина представлены в таблице 3.

Средние, максимальные и минимальные годовые расходы воды  р. Северная Двина

Таблица 3

| Характеристика | Расход воды, м3/с, обеспеченностью, % |
| --- | --- |
|  | 0,1 | 1,0 | 5,0 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| Средний годовой | 5744 | 5046 | 4482 | 4183 | 3752 | 3274 | 2848 | 2503 | 2311 | 2191 | 1972 |
| Максимальный годовой | 9082 | 7980 | 7088 | 6615 | 5932 | 5176 | 4504 | 3958 | 3654 | 3465 | 3118 |
| Минимальный годовой | 3079 | 2706 | 2403 | 2243 | 2011 | 1755 | 1527 | 1342 | 1239 | 1175 | 1057 |

Внутригодовое распределение стока

Основная часть стока (50-60%) поступает в весенний период (апрель-июнь) вследствие таяния снега и весенних дождей.

В зимний период (декабрь-март) сток чрезвычайно мал, в среднем поступает 10 % годового стока; поступление зимнего стока уменьшается  от начала ледостава до весеннего подъема. Минимальные зимние расходы чаще всего приходятся на март. Зимний минимум, как правило, является   и годовым.

Некоторое повышение стока наблюдается и в осенний период (сентябрь-ноябрь), вследствие увеличения осадков и уменьшения испарения с поверхности бассейна.

Распределение не остается постоянным в разные годы; оно меняется   в зависимости, прежде всего, от водности года. Доля весеннего стока увеличивается в маловодные годы, когда летний сток понижен и уменьшается в многоводные годы, когда летне-осенний сток увеличен в результате прохождения дождевых паводков (таблица 4).

Внутригодовое распределение стока р. Северная Двина в характерные годы

Таблица 4

| Сток по месяцам, м3/с | Сезонный сток, % |
| --- | --- |
| Весна | Лето - осень | Зима | Весна | Лето осень | Зима |
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV - VI | VII–XI | XII-III |
| Средний по водности год |
| 2280 | 13800 | 7160 | 2940 | 2180 | 2330 | 2930 | 2380 | 1400 | 1020 | 813 | 710 | 58,2 | 31,9 | 9,9 |
| Наибольший по водности год |
| 9240 | 20800 | 16100 | 5820 | 6510 | 7580 | 8510 | 9750 | 3900 | 1910 | 1990 | 1280 | 49,4 | 40,9 | 9,7 |
| Наименьший по водности год |
| 488 | 5830 | 2300 | 1180 | 546 | 790 | 918 | 586 | 491 | 369 | 319 | 348 | 60,8 | 28,4 | 10,8 |

Максимальные расходы воды наблюдаются в период весеннего половодья и в большинстве случаев (70 %) совпадают с ледоходом, который   сопровождается заторами.

Максимальный расход Северной Двины у с. Усть-Пинега наблюдался  в 1953 г и составил 36200 м3/с.

Максимальные расходы воды за половодье различной обеспеченности для р. Северная Двина представлены в таблице 5.

Максимальные расходы воды за половодье р. Северная Двина

Таблица 5

| Расход воды, м3/с, обеспеченностью, % |
| --- |
| 0,1 | 1 | 5 | 10 | 25 |
| 36288 | 32616 | 29398 | 27648 | 24840 |

Величина максимального расхода воды за паводок 11200м3/с (1952 г) значительно меньше максимального расхода за половодье 36200 (1953 г). Дождевые паводки наблюдаются с июня по ноябрь, количество   их колеблется от 1-2 до 3-4. Наибольшие в году дождевые паводки наблюдаются обычно в июне-июле или октябре. Наибольшие дождевые максимумы в 2-3 раза превышают средние их величины. Максимальные расходы воды за паводок различной обеспеченности для р. Северная Двина представлены в таблице 6.

Максимальные расходы воды за паводок, р. Северная Двина.

Таблица 6

| Расход воды, м3/с, обеспеченностью, % |
| --- |
| 0,1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| 14300 | 11200 | 10200 | 8850 | 7800 | 6270 |

Минимальный сток

Наименьшие расходы воды наблюдаются обычно зимой. Однако за весь период наблюдений наименьшим расходом Северной Двины – с. Усть-Пинега был летний расход, равный 210 м3/с. Средний многолетний минимальный суточный сток составил 1480 м3/с, средний многолетний минимальный суточный сток за зимний период составил 679 м3/с. Минимальный 30-дневный летне-осенний сток воды различной обеспеченности для р. Северная Двина представлены в таблице 7

Минимальный 30-дневный летне-осенний сток воды р. Северная Двина

Таблица 7

| Сток воды м3/с, обеспеченностью, % |
| --- |
| 75 | 80 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| 1213 | 1026 | 838 | 696 | 610 | 469 |

Минимальный 30-дневный зимний сток воды различной обеспеченности для р. Северная Двина представлены в таблице 8.

Минимальный 30-дневный зимний сток воды р. Северная Двина

Таблица 8

| Сток воды м3/с, обеспеченностью, % |
| --- |
| 75 | 80 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| 596 | 579 | 535 | 500 | 478 | 437 |

Уровень воды

На колебания уровней в дельте Северной Двины влияют величина   и распределение в году стока Северной Двины, характер ледовых явлений, периодические сгонно-нагонные колебания уровня, приливные волны, распространяющиеся со стороны моря, особенности русла.

Основные черты режима уровней устьевой области Северной Двины:

-периодические приливно-отливные колебания уровня имеют полусуточный характер и величину до 1,4 м;

-ежегодные весенние половодья с максимальными подъемами  в период вскрытия реки до 3,8 м в районе производства работ;

-нагонные повышения уровня достигают 1,5-2,0 м над уровнем полных вод;

-сгонные понижения уровня достигают 0,5 – 1,0 м ниже уровня малых вод.

Колебания уровня воды имеют четко выраженный годовой ход, в котором выделяются два максимума и два минимума. Первый максимум приходится на период весеннего половодья (конец апреля – май)  и обусловлен значительным увеличением стока, а также дополнительными подпорными повышениями от заторов льда и нагонов ветра.

Второй, осенний максимум, бывает в сентябре вследствие повышения стока от осенних дождей и нагонных подъемов уровня.

В вершине дельты весенний максимум обычно четко выражен, достигает 3,8 м, осенний максимум достигает 1,6 м.

Минимальные уровни бывают также дважды: зимой и летом. Зимой чаще всего они наблюдаются в феврале – марте, что обусловлено уменьшением стока и сгонными ветрами. Этими же причинами обусловлены и летние минимальные уровни, наблюдаемые в августе – начале сентября.

Амплитуда колебания уровня.

В районе размещения причала абсолютная амплитуда колебания уровня достигает 578 см. Наиболее высокая амплитуда колебаний уровня наблюдается в весенний период (апрель – май) и несколько повышенная в осенний период (ноябрь). Наименьшее значение месячной амплитуды колебаний уровня приходится на июль. Во все месяцы месячная амплитуда колебаний уровня превышает 200 см.

В районе производства работ амплитуда колебаний среднемесячных значений составляет 100 см, с максимумом в мае и минимумом в марте.

Амплитуда колебаний средних годовых уровней составляет 189 см.

Максимальные уровни

Наиболее высокие уровни воды на Северной Двине вызываются заторами льда при прохождении весеннего половодья (только в 2,5 % случаев максимальные уровни наблюдаются после прохождения ледохода).

Максимальные уровни в среднем бывают 7 мая, при крайних сроках  19 апреля и 23 мая; наиболее вероятные сроки 1 – 12 мая  (65 % обеспеченности).

При уровне 300 (203 см БС) см и выше в Архангельске наступает угроза наводнения. Поэтому, начиная с 1960 г, в целях снижения интенсивности заторных явлений в устьевой части Северной Двины, на протяжении  около 65 км вверх по течению, проводятся взломы льда ледоколами.

Приливно-отливные колебания уровня

Наличие в Белом море приливно-отливных колебаний уровня сказывается на режиме уровня устьевой области Северной Двины. Это влияние весьма существенно из-за небольших уклонов реки на устьевом участке,  что позволяет приливной волне проникать в реку на значительное расстояние (в среднем на 120 км выше по течению).

Приливно-отливные колебания уровня подвержены сезонной изменчивости, обусловленной изменением стока и влиянием ледяного покрова.

Средняя месячная величина прилива в районе производства работ 55 см, максимальная 68, минимальная 34.

Зимняя величина прилива составляет 60% от летней. Минимальные   в году величины прилива наблюдаются зимой.

Максимум приливно-отливных колебаний уровня приходится на июль-август, в сентябре-октябре наблюдается некоторое уменьшение величины прилива благодаря прохождению осеннего паводка. Заметное уменьшение величины приливов наблюдается в ноябре из-за образовывающегося ледяного покрова, минимальные значения наступают в феврале-марте.

Для устьевой области Северной Двины характерно явление двойной полой воды (маниха). В районе производства работ, маниха хорошо заметна только при сигизийных приливах, выше по течению она становится все менее и менее заметной.

Сгонно-нагонные колебания уровня

Нагонные повышения уровня в устье Северной Двины связаны   с прохождением над Баренцовым морем циклонов, при которых ветры нагоняют воду из Баренцева моря в Белое. Это ветры в основном северо-западные и северные, причем ветровые нагоны происходят при ветрах силой от 3-4 баллов и выше. Синоптические условия, способствующие возникновению нагонов, чаще всего наблюдаются весной и осенью.

Для сгонов характерны ветры от южно-восточных до юго-западных направлений. Число нагонов в устье Северной Двины значительно превышает число сгонов.

Продольный уклон

В среднем для всей устьевой области продольный уклон составляет 0,018 %, существенно различаясь в отдельных ее частях и постоянно изменяясь по периодам года и вследствие периодических (приливы, отливы) и непериодических причин (заторы льда, сгоны, нагоны). Наибольшие уровни бывают в мае, в период прохождения пика половодья, наименьшие в конце зимы (февраль-март) и осенью (август-сентябрь). Минимальные средние месячные уклоны зимой и осенью одинаковы.

Средние месячные уклоны на одном и том же участке дельты изменяются весьма существенно, наибольший средний месячный уклон может в 13 раз превышать величину наименьшего среднего месячного уклона.

Режим течений

Течения в устьевой области представляют собой сумму периодической приливно-отливной составляющей и непериодической составляющей скорости течения, являющейся векторной суммой стокового, ветрового   и плотностного течений. Преобладает приливно-отливная составляющая (исключая периоды весеннего половодья и дождевых паводков).

В зимний период течения в вершине дельты имеют явно выраженный приливно-отливный характер. Продолжительность отливных течений находится в пределах от 6 до 9 часов, приливных от 2 до 6 часов.

Наибольшие значения приливной составляющей наблюдаются  в декабре – начале января и составляют в сизигии 50, а в квадратуры 30 см/с. К концу зимы, с увеличением толщины ледяного покрова величина приливно-отливной составляющей уменьшается до 35 – 40 см/с в сизигии.

Величина стоковой составляющей в период с ноября по апрель постепенно уменьшается, достигая к марту, началу апреля минимальных значений 10-15 см/с.

В марте, конце апреля наблюдаются минимальные скорости суммарных течений.

Максимальные отливные скорости составляют 50 см/с, приливные 20 см/с. Максимальные скорости приливно-отливных течений наблюдаются через 2,5 суток после полнолуния и новолуния, минимальные – через 2 – 3 суток после астрономической квадратуры.

Зимний период характеризуется минимальной в году величиной стока и сильным гашением приливной волны ледяным покровом. Совокупность этих двух факторов приводит к тому, что зимой наблюдаются минимальные  в году суммарные течения.

Период весеннего половодья характеризуется максимальными скоростями суммарных течений с явным преобладанием стоковой составляющей. Так как в период прохождения весеннего половодья лед в море еще сохраняется, то приливно-отливные составляющие скорости не достигают  максимальных летних значений. Это и увеличение стока до 6000 м3/с создает благоприятные условия для установления односторонних течений по всему сечению русла, и скорости достигают максимальных за год значений.

Максимальные скорости наблюдаются обычно спустя 3 – 5 дней после прохождения пика половодья и в вершине дельты достигают 3,5 м/с. (Средняя дата прохождения наибольшего расхода 10 мая, ранняя 18 апреля, поздняя 5 июня).

В этот период приливно-отливной характер течений нарушается и во время приливно-отливного цикла наблюдается одностороннее течение. Под действием прилива происходит лишь пульсация скоростей, отчетливо выраженная при скоростях течения менее 3 м/с.

Продолжительность периода односторонних течений достигает    60 - 70 дней.

Интенсивность роста скоростей, во время весеннего половодья, существенно зависит от заторных явления, наблюдающихся на приустьевом участке реки и в дельте.

В период летней межени течения приобретают хорошо выраженный приливно-отливной характер. Это объясняется малой величиной стока и наибольшей в году величиной прилива.

Величина приливной составляющей колеблется в пределах от 40 – 45 см/с в квадратуры, до 65 -70 см/с в сизигии.

Стоковые составляющие скорости летом колеблется в пределах  от 10 до 40 см/с (при расходах от 1000 до 4000 м3/с), достигая минимальных значений в середине-конце августа.

Максимальные скорости суммарных течений в вершине дельты  в сизигию при отливе могут в период летней межени достигать 110 см/с,  а приливные течения в квадратуру – всего 5 см/с.

Минимальные скорости наблюдаются в конце июля, начале августа, когда средние величины скорости по сечению падают до 30 – 35 см/с.

На режим скоростей оказывает влияние ветер, сгонно-нагонных направлений. Влияние подпора выражается в уменьшении скоростей на 5–8 см/с, отчетливо прослеживается лишь при сизигийных приливах.

Осенний период обычно характерен увеличением стоковой составляющей вследствие увеличения расхода воды при прохождении осенних дождевых паводков. Для установления в вершине дельты одностороннего течения при квадратурных приливах достаточно расхода воды 5000 м3/с. В этом случае скорость течения при отливе достигает 1,10 м/с, а при приливе 5– 8 см/с

( при этом стоковая составляющая –  60 см/с, приливно-отливная около 50 см/с).

Для установления в вершине дельты односторонних течений при сигизийных приливах речной расход должен быть не менее 6000 – 7000 м3/с. В этом случае значение стоковой составляющей будет 80 см/с, а скорости за приливно-отливный цикл будут меняться в пределах от 150 при отливе  до 10 см/с при приливе.

Продолжительность периода с односторонним течением осенью обычно не превосходит 7 – 10 дней и нередко нарушается нагонами.

В этот период имеют наибольшую силу и повторяемость нагоны, вызывающие в вершине устьевой области колебания скорости до 20 см/с.

В устье р. Северной Двины вследствие влияния отклоняющей силы вращения Земли наблюдается поперечная и вертикальная неравномерность  в характере суммарных течений. Переход от приливных течений к отливным раньше всего наблюдается в середине русла и у правого берега  в поверхностных слоях. У левого берега и в придонных горизонтах смена течений запаздывает примерно на 1 час.

При смене отливных течений приливными наблюдается обратная картина: раньше всего приливные течения возникают в придонных горизонтах и у левого берега. Зимой этот эффект выражен значительно слабее.

По приближенным расчетам, скорости стокового течения на отливной стороне (у правого берега) на 20 -25% больше, чем на приливной (у левого берега).

В приливно-отливной цикл горизонтальный разброс струй в точках  на приустьевом участке невелик (до 20).

По имеющимся литературным данным можно сделать выводы:

При расходе воды больше 6000 м3/с стоковая составляющая становится больше приливно-отливной, происходит переход к одностороннему течению в сторону к морю. Максимальная суммарная скорость составляет 3,5 м/с. Продолжительность периода односторонних течений 40 -55 дней.

На приустьевом участке р. Северной Двины в среднем около  10 месяцев в году приливно-отливная составляющая скорости превосходит стоковую. В многоводный год около 8, в маловодный 11 месяцев.

На режим скоростей течения р. Северной Двины оказывают влияние ветры сгонно-нагонных направлений (юго-восточные, юго-западные; северо-восточные, северо-западные). Влияние подпора выражается в уменьшении скоростей течений на 5-8 см/с.

Приливно-отливные течения имеют полусуточный характер.

Температура воды

Температурный режим воды в устьевой области Северной Двины формируется под влиянием теплового стока, климата, приливов и отливов    и сгонно-нагонных явлений.

Температура воды имеет значительный сезонный ход. Минимальная температура воды (около 0°) наблюдается зимой. В районе Архангельска    из-за сброса промышленных вод температура воды зимой у правого берега достигает 0,1°.

Весной, в конце апреля – начале мая, при переходе температур воздуха через 0° С, начинается прогрев водных масс. Максимальные температуры воды наблюдаются в середине июля и достигают 25° С и выше.

Температура воды осенью понижается медленно вследствие большого теплозапаса водных масс. В конце октября - начале ноября температура воды понижается до 0°С.

Суточный ход температуры воды

В весенний период суточный максимум температуры воды наступает  к 20-21 часу, а минимум к 4-7 часам. Летом максимальные температуры наблюдаются около 17, минимальные около 7-8 часов. Осенью характерны незначительные суточные колебания температуры воды в пределах   0,1 – 0,6° С. Зимой температура воды почти постоянна (около 0° С).

Ледовый режим

В вершине дельты, в районе Архангельска наблюдаются более поздние сроки ледообразования (конец октября) за счет сброса теплых городских   и промышленных вод.

Средняя дата начала ледообразования – начало ноября. Неподвижный ледяной покров почти одновременно сковывает всю устьевую область. Толщина льда достигает 10-15 см, с торосами до 20 см.

Наиболее интенсивный рост толщины ледяного покрова происходит  в первую половину зимнего периода (ноябрь-январь).

В районе Архангельского порта по судовому фарватеру лед взламывается судами обычно до середины декабря.

Толщина ледяного покрова к концу зимы (первой декаде апреля) достигает 56 – 66 см.

1.4 Рыбохозяйственная характеристика р. Северная Двина в районе планируемой хозяйственной деятельности ООО «Морнефтесервис»

Река Северная Двина относится к крупнейшим рекам европейской территории России и занимает третье место после рек Волга и Печора. Северная Двина относится к водоемам первой рыбохозяйственной категории, а отдельные ее участки (и притоки), используемые семгой и стерлядью   для нереста – к высшей. Ихтиофауна Северной Двины включает 41 вид из 15 семейств. Промысловыми видами являются стерлядь, семга, сиги, нельма, лещ, щука, налим, минога, корюшка, язь, плотва, окунь, ерш, камбала. На участках дельты и устьевого взморья ловятся навага и сельдь. Дельта реки служит местом нагула пресноводных рыб, а также - полупроходных видов, в частности сиговых, кроме того, по ее рукавам проходят нерестовые и покатные миграции семги, нельмы и проходной беломорской корюшки.

Семга – главный и наиболее ценный объект промысла. Массовый ход семги происходит обычно с 15 августа по 15 сентября. Наибольший фонд ее нерестилищ находится в бассейне рек Пинега и Вычегда. По реке семга поднимается на 800 км. Однако многолетний лесосплав и обмеление рек  в результате вырубок лесов по берегам (в местах формирования водотоков) привело к утрате рыбохозяйственного значения других притоков Северной Двины. В основном русле реки расположены семужьи отстойные ямы. В уловах встречаются особи от 1,2 до 36 кг.

Стерлядь обитает по всему бассейну реки, но промысел сосредоточен  в нижнем течении. Рост ее в 2-3 раза превосходит рост этого вида в других водоемах. На 3-4 году жизни она достигает длины 36-48 см. Максимальный улов стерляди 9,2 т отмечен в 1975 году, современный объем добычи – пределах 4-5 т в год. Причины снижения ее запасов – лесосплав, вырубка   и загрязнение вод.

Нельма в настоящее время стала редкой рыбой в бассейне Северной Двины. Промысловые уловы ее не превышают 1 т. Основной нагул и зимовка нельмы происходят в дельте реки. Обитает она по всей акватории бассейна. Вид обречен на полное исчезновение в результате загрязнения и засорения реки.

Северодвинский сиг относится к мелкой форме. Места его нереста расположены в притоках рек Пинега, Вычегда, Юг, Вага. Нерестовый ход – осенью. После нереста сиг скатывается в дельту и устьевые участки моря. Это зоны основного обитания сига, здесь он нагуливается до половой зрелости и зимует.

За последние 40 лет произошли существенные изменения в составе    ихтиоценоза. Ранее лососевые рыбы составляли почти 50% обще-годовой добычи, в то время как доля леща в промысловых уловах не превышала 6-7%. В 1986 году учтенный вылов леща составил 210 т или 64% общего улова. На фоне роста вылова леща в северодвинском бассейне в последние годы наметилась устойчивая тенденция падения улова всех видов рыб. В среднем вылавливается 141 т, что составляет половину всего вылова рыбы в реках Архангельской области.

В русловой части Северной Двины постоянно обитают лещ, язь, плотва, окунь, ерш, камбала речная, щука, налим, стерлядь. В связи с чем, акватория водотока, затрагиваемая гидротехническими работами, служит пастбищем для рыб планктофагов и бентофагов и их молоди.

Характеристика кормовой базы рыб

Основными компонентами водной биоты, которые прямо и косвенно обеспечивают воспроизводство рыбных запасов, являются заросли высшей водной растительности (макрофиты), планктонные (фито- и зоопланктон) и донные (зообентос) сообщества организмов.

Макрофиты служат субстратом для нереста фитофильных рыб   и убежищем для их ранней молоди. Мягкие части растений в живом виде  и в виде грубого детрита частично используются в пищу рыбой – в основном карповыми. В дельте Северной Двины преобладают виды из рода Potamogeton, Nuphar lutea, Elodea сanadensis, Ceratophylum demersum.

Фитопланктон в живом виде и в виде тонкого детрита служит пищей для зоопланктона, частично потребляются рыбой, в том числе – нередко сиговыми. В устьевой части Северной Двины отмечен 61 вид планктонных водорослей, из которых 39 приходится на долю диатомовых. В целом   в фитопланктоне преобладают пресноводные виды (51 %). В летне-осенний период группу массовых видов составляют диатомовые (Melosira, Asterionella, Fragilaria), в значительном количестве встречаются также десмидиевые (Closterium), зеленые (Pediastrum). В силу особенностей гидрологического (приливно-отливные и сгонно-нагонные явления) и гидрохимического (повышение солености) режимов наряду  с пресноводными значительную долю составляют солоноватоводные и морские формы диатомовых Chaetoceros.

Зоопланктон составляет основу пищи ранней (личинки, мальки) молоди практически всех видов и взрослых планктоноядных рыб. Всего  в зоопланктоне устьевой части реки отмечено 174 вида, из которых 63 % - эвпланктонные формы, остальные – планкто-бентосные и бентосные. Зоопланктон характеризуется таксономическим разнообразием, в его составе обнаружены Protozoa – 5, Nematoda – 4, Oligochaeta – 8, Polychaeta – 1, Rotatoria – 39, Insecta – 20, Copepoda – 31, Cladocera – 57, Ostracoda – 1, Amphipoda – 3, Decapoda – 3, Mollusca – 3, Chaetognata – 1, Pisces (larv.) – 1.  К числу эвпланктонных форм относятся коловратки (Rotatoria), веслоногие (Copepoda) и ветвистоусые (Cladocera) ракообразные.

Особенности гидрологического и гидрохимического режима рукавов дельты Северной Двины определили наличие в сообществе как пресноводных видов (виды из родов Daphnia, Bosmina, Ceriodaphnia, Сhydorus, Acanthocyclops, Mesocyclops, Cyclops и др.), так солоноватоводных (виды из родов Eurytemora, Podon, Evadne) и морских (виды из родов Microsetella, Temora, Acartia, Oithona и др.). Численность зоопланктона в среднем составляет около 1 тыс. экз./м3, биомасса – 0,03 г/м3. Распределение зоопланктона и его обилие зависят от солености воды.

Группу массовых видов сообщества образуют Mesocyclops leuckarti (копеподы), Bosmina longirosrtis, Ceriodaphnia quadrangula (кладоцеры), Euchlanis dilatata, Brachionus angularis (коловратки), постоянными компонентами планктона являются также Mesocyclops crassus (копеподы), Bosmina obtusirostris cisterciensis, B.lillyeborgi, Chydorus sphaericus (кладоцеры), Brachyonis calyciflorus, Bipalpus hudsoni, Ploesoma truncatum (коловратки).

В зоне распространения высшей водной растительности среди камыша, кубышек и рдестов развивается высокопродуктивный фитофильный комплекс, в котором доминируют Syda cristallina, Chydorus sphaericus (кладоцеры), Eucyclops serrulatus (копеподы) и Euchlanis dilatata (коловратки).

Численность зоопланктона варьирует от 16 до 45 тыс. экз./м3,ее максимум отмечается в зоне зарослей. Биомасса сообщества в русле реки составляет от 0,16 до 0,58, а в среднем 0,4 г/м3. В зоне зарослей она   в максимуме достигает 7,4 г/м3, а в среднем близка к 1-2 г/м3.

Зообентос служит пищей молоди и взрослых бентосоядных рыб. В приустьевой области Северной Двины бентос богат в видовом отношении и включает 122 пресноводных и солоноватоводных видоа, в том числе: губки – 1, олигохеты – 45, пиявки – 3, моллюски (р.р. Planorbis, Valvata и др) – 25, хирономиды (с преобладанием видов из п/сем. Orthocladiinae) – 42, другие насекомые (поденки р.р. Baеtis, Heptagenia, ручейники р.р. Hydropsyche, Hydroptila, Brachycentrus) – 6 видов. Подавляющее большинство видов относится к пресноводным, из солоноватоводных наиболее часто встречается моллюски р.р. Macoma, Mytilis, и др.

Наиболее развиты биоценозы псаммореофильный, псаммопелофильный, пелореофильный и аргилореофильный. Доминирующие – псаммореофильный и псаммопелореофильный биоценозы. Во первых ведущую роль играют олигохеты р. Tubifex (численность до 1,0 тыс. экз./м2), личинки хирономид (преимущественно п/сем. Orthocladiinae) и двустворчатые моллюски (Pisidiidae). Средняя численность донных животных составляет 6,76 тыс. экз./м2, биомасса – 11,26 г/м2. Во вторых на участках со слабой проточностью, доминируют олигохеты и моллюски (Pisidiidae),                    субдоминанты – хирономиды. Средние показатели численности составляют 12,6 тыс. экз./м2, биомассы - 27,52 г/м2.

Наиболее богаты слабозагрязненные участки реки, выстланные серыми и темносерыми илами. Здесь при доминировании олигохет (р. Tubifex) и хирономид численность бентоса в максимуме достигает 18,5 тыс. экз./м2, а биомасса – 37,62 г/м2.

Самые бедные биоценозы черных илов и промытых песков,  где численность донных организмов составляет около 2 тыс. экз./м2, а биомасса – 3-5 г/м2.

В целом зообентос дельты Северной Двины количественно богат  и представляет собой высокоценный ресурс пищи для основных промысловых видов, в том числе сига, леща, окуня и др. Зообентосом питается молодь хищных рыб (семга, налим, стерлядь), которые также составляют существенную долю уловов и молоди хищных промысловых рыб. Согласно имеющимся данным в пищу используется практически весь бентос, включая моллюсков.

Исследование влияния на водные биоресурсы и среду их обитания при осуществлении  хозяйственной  деятельности

В соответствии с положением о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380, юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

-обеспечивают оценку воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания;

-предусматривают в проектной документации, а также документации, обосновывающей внедрение новых технологических процессов и осуществление иной деятельности, которая может оказать негативное воздействие на биоресурсы и среду их обитания, осуществление мер по сохранению биоресурсов и среды их обитания.

Исследование влияния на биоресурсы и среду их обитания выполнено специализированной организацией и представлено отдельным томом.

1.5 Современное гидрохимическое состояние бассейна реки Северная Двина.

Современное (экологическое) состояние поверхностных водных объектов приведено на основании данных сборника «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2015 году».

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод ФГБУ «Северное УГМС» на территории Архангельской области в 2015 г. осуществлялись в бассейнах рек Северная Двина, Онега, Мезень и Печора в 49 пунктах на 27 реках, 3 протоках, 3 рукавах, 2 озерах.

Проведена классификация степени загрязненности воды, т.е. условное разделение всего диапазона состава и свойств поверхностных вод в условиях антропогенного воздействия на различные интервалы с постепенным переходом от «условно чистой» к «экстремально грязной». При этом были использованы следующие классы качества воды.

| Класс и разряд | Характеристика состояния грязненности воды |
| --- | --- |
| 1-й | Условно чистая |
| 2-й | Слабо загрязненная |
| 3-й | Загрязненная |
| разряд «а» | загрязненная |
| разряд «б» | очень загрязненная |
| 4-й | грязная |
| разряд «а» | грязная |
| разряд «б» | грязная |
| разряд «в» | очень грязная |
| разряд «г» | очень грязная |
| 5-й | Экстремально грязная |

При оценке степени загрязненности поверхностных вод использованы «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утвержденные приказом Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. № 20.

В верховье р. Северная Двина загрязняющие вещества поступают со сточными водами предприятий гг. Великий Устюг, Красавино, Котлас, льяльными водами судов речного флота и водами притоков Сухона и Вычегда. По комплексным оценкам качество воды в большинстве створов характеризовалось 4-ым классом разряда «а» («грязная» вода). Смена класса качества в сторону улучшения отмечалась в створе, расположенном ниже г. Красавино, где в отчетном году сократилось количество загрязняющих ингредиентов с 11 до 8 (нет превышений по азоту нитритному, азоту аммонийному и соединениям никеля) из 15 учитываемых при расчете комплексных характеристик. В результате класс качества воды сменился с 4-го разряда «а» («грязная») на 3-ий разряда «б» («очень загрязненная»). В створе у г. Великий Устюг, напротив, класс качества воды сменился с 3-го разряда «б» («очень загрязненная») на 4-ый разряда «а» («грязная»). Здесь наблюдалась тенденция роста случаев нарушения установленных стандартов для соединений марганца с 50% до 100%, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) – с 6,7% до 50% и соединений железа – с 62,5% до 94,1%.

Характерными загрязняющими веществами на данном участке реки оставались соединения меди, железа, цинка, марганца и трудноокисляемые органические вещества (по ХПК). Ниже г. Красавино, у гг. Котлас и Великий Устюг к ним добавлялись соединения алюминия, ниже г. Красавино и у г. Котлас – легкоокисляемые органические вещества (по БПК5).

12

10

86

4

2

0

Рис. 1. Изменение среднегодовых концентраций характерных загрязняющих веществ (в ПДК) по течению р. Северная Двина в 2015 г.

В среднем течении реки (дд. Телегово, Абрамково, Звоз) загрязненность воды по большинству контролируемых показателей существенно не изменилась. По комплексным характеристикам качество воды повсеместно оценивалось 3-им классом качества   разряда

«б» («очень загрязненная» вода).

В нижнем течении реки Северная Двина в черте с. Усть-Пинега качество воды по комплексным оценкам, как и в прошлом году, оценивалось 3-м классом качества, разрядом

«б», вода характеризовалась как «очень загрязненная».

Режим растворенного в воде кислорода по течению реки, в основном, был благоприятным. Незначительные снижения концентрации растворенного в воде кислорода регистрировались в черте с. Усть-Пинега: в январе до 5,71 мг/дм3, в феврале до 4,69-4,78 мг/дм3, марте до 4,68-4,91 мг/дм3 и сентябре до 5,92 мг/дм3. Также ухудшение кислородного режима отмечалось в марте: в черте г. Котлас до 5,66 мг/дм3 и черте дд. Телегово и Звоз до 5,09 мг/дм3.

Основными источниками загрязнения устьевого участка реки Северная Двина являются сточные воды предприятий целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, суда речного и морского флота. Характерными загрязняющими веществами на данном участке реки оставались трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа, меди и марганца, в черте гг. Архангельск и Новодвинск к ним добавлялись соединения алюминия, в районе г. Новодвинск – соединения цинка.

На рисунке 6 отражена повторяемость концентраций загрязняющих веществ выше 1 ПДК на устьевом участке р. Северная Двина. На протяжении последних пяти лет качество воды реки в описываемом районе существенно не менялось. Вода, по комплексной оценке, соответствовала 3-му классу качества разряда «б» и оценивалась как «очень загрязненная».

%  110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

выше г.Новодвинск	в черте г.Новодвинск	в черте г.Архангельск

Рис. 2. Повторяемость концентраций загрязняющих веществ выше 1 ПДК на устьевом участке р.Северная Двина (район гг.Архангельск и Новодвинск) в 2015г.

Кислородный режим описываемого участка реки в течение года, в основном, был удовлетворительным. Снижение содержания растворенного в воде кислорода во всех описываемых створах отмечалось в марте до 4,41-5,51 мг/дм3, в феврале до 4,61-5,18 мг/дм3 и в июне до 5,82-5,97 мг/дм3, а также в черте г.Новодвинск в сентябре до 5,92 /дм3. В  дельте  Северной  Двины  (рук.  Никольский,  Мурманский,  Корабельный, прот.

Маймакса и Кузнечиха) уровень загрязнения по большинству нормируемых показателей существенно не изменился. Качество воды рукавов Никольский и Мурманский, как и в прошлом году, характеризовалось 3 классом разрядом «б» («очень загрязненная» вода). Вода прот. Маймакса и прот. Кузнечиха (4 км выше устья) оценивалась как «грязная» и характеризовалась классом качества разрядом «а». В отчетном году в воде прот. Кузнечиха (3 км выше впадения р. Юрас) из 16 ингредиентов, учтенных в комплексной оценке качества воды, 10 являлись загрязняющими (в 2014г. - 8), в перечень добавились: сульфаты и нефтепродукты. В результате произошла смена 3-го класса качества разряда «б» («очень загрязненная» вода) на 4 разряда «а» («грязная» вода). В воде рук. Корабельный, напротив, класс качества сменился в сторону улучшения: с 4-го разряда «а» («грязная») на 3 разряда

«б» («очень загрязненная»).

На фоне низкой водности в марте в прот. Кузнечиха (4 км выше устья) и прот. Маймакса наблюдались случаи нагонных явлений, сопровождающиеся проникновением морских вод в дельту реки. В этот период минерализация воды достигала 1,9-3,9 г/дм3, концентрации хлоридов – 0,9-2,0 г/дм3, ионов натрия – 0,4-1,0 г/дм3 и сульфатов – 0,3-0,4 г/дм3.

8

6

4

2

0

рук.Никольский   рук.Корабельный  рук.Мурманский	прот.Маймакса	прот.Кузнечиха,

3 км выше впад. р.Юрас

прот.Кузнечиха, 4 км выше устья

Рис. 3. Изменение среднегодовых концентраций характерных загрязняющих веществ в дельте р. Северная Двина в 2015 г.

Одной из наиболее загрязненных в дельте р. Северная Двина является река Юрас, принимающая сточные воды нескольких предприятий г. Архангельска, в том числе и жилищно-коммунального хозяйства. По комплексным оценкам качество воды реки несколько ухудшилось по сравнению с прошлым годом. За счет появления случаев нарушений ПДК для сульфатов количество загрязняющих веществ в отчетном году увеличилось до 10 (в 2014г.-9) из 14, учтенных в комплексной оценке качества вод. В итоге произошла смена класса качества воды с 3-го разряда «б» («очень загрязненная») на 4-ый разряда «а» («грязная»).

65

43

2

1

0

2006г.    2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.

Рис. 4. Динамика изменения качества воды р. Юрас в черте г.Архангельск

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Однако незначительные снижения концентрации растворенного в воде кислорода фиксировались во всех пунктах контроля. В меженные периоды (январь-март) концентрации снижались: до 3,25-5,51 мг/дм3 в воде р. Юрас; до 5,47-5,92 мг/дм3 в воде рук. Никольский; до 4,91 мг/дм3 в воде рук. Мурманский; до 4,50-5,56 мг/дм3 в воде рук. Корабельный; до 4,06-5,09 мг/дм3 в воде прот. Кузнечиха (3 км выше впадения р. Юрас); до 4,77-5,73 мг/дм3 в воде прот. Маймакса и до 5,36-5,47 мг/дм3 в воде прот. Кузнечиха (4 км выше устья). Также незначительное снижение содержания растворенного в воде кислорода до 5,76 мг/дм3 отмечалось в воде р. Юрас в июне.

# 1.6 Фоновое загрязнение атмосферного воздуха

Данные об уровне загрязненности атмосферного воздуха в   районе расположения    предприятия  в материалах ОВОС представлены по данным доклада ГБУ Архангельской области  «Центр природопользования и охраны окружающей среды» “Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2015 г.”

Рис. 5. Схема размещения стационарных постов ГСН в г. Архангельск

# Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, теплоэнергетики, автомобильный, речной и железнодорожный транспорт.

# Сведения о сети мониторинга. Наблюдения проводились на трех стационарных постах    Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (рисунок 9). Посты подразделяются на «городской фоновый», в жилых районах (пост 5), «промышленный», вблизи предприятий (пост 6) и «авто», вблизи автомагистралей с и движением транспорта (пост 4).

# Уровень загрязнения атмосферы оценивался как повышенный. Средние за год концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города были ниже санитарных норм, однако в ноябре был зафиксирован случай высокого загрязнения атмосферы города бенз (а)пиреном.

# По данным наблюдений в 2015 году в Архангельске зафиксирован 1 случай высокого загрязнения (10 ПДК и выше) атмосферного воздуха бенз(а)пиреном. 13 ноября среднесуточная концентрация данной примеси составила 10,0 ПДК.

| Город | примесь | Дата | Пост | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельск | Бенз(а)пирен | 13.11.2015 | № 4 | 10,0 |

# Случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

# Тенденция загрязнения атмосферы за период 2011-2015 годы. За последние пять лет возрос уровень загрязнения атмосферного воздуха города формальдегидом и ксилолами, понизилось содержание в атмосферном воздухе г. Архангельск взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, бенз(а)пирена и этилбензола. Изменение среднегодовых концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и бенз(а)пирена за последние 5 лет показано на рисунке 10.

1,8

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

0,0

2011	2012	2013	2014	2015

Взвешенные вещества	Диоксид серы	Диоксид азота	Формальдегид	Бенз(а)пирен

Рис. 6. Изменение среднегодовых концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и бенз(а)пирена в Архангельске в 2011-2015 гг.

# ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в 2015 году продолжены наблюдения за качеством атмосферного воздуха на стационарном автоматизированном посту в городе Архангельск, расположенном на пересечении    пр.    Обводный    канал    и    ул. Урицкого,    относящийся    к       категории «автомобильный».

# Для получения информации о среднесуточных и максимально разовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ на постах проводятся ежедневные круглосуточные наблюдения.

# Газоанализаторы обеспечивают автоматическое измерение, обработку и регистрацию результатов измерений концентраций оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, диоксида серы, взвешенных веществ. Одновременно проводятся наблюдения за метеопараметрами атмосферного воздуха: температурой и относительной влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, атмосферным давлением. Передача результатов инструментальных замеров осуществляется по сети Интернет в режиме реального времени по схеме удаленного доступа.

# За 2015 год в г. Архангельске проведено 140 532 замеров. Количество дней с превышением ПДК с.с.: диоксид азота –11; оксид азота –12; диоксида серы - 9. В течение 73 дней отмечались превышения максимально разовых концентраций по сероводороду.

### Зафиксированные превышения ПДК максимально разовые по г. Архангельску

Таблица  9

| Наименование вещества | Исследовано проб всего (абс.) | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1,0 ПДК | 1,1 – 2,0 ПДК | 2,1-5,0 ПДК | >5,1 ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оксид углерода | 23422 | 23378 | 44 | - | - |
| Оксид азота | 23422 | 23411 | 11 | - | - |
| Диоксид азота | 23422 | 23421 | 1 | - | - |
| Пыль | 23422 | 23422 | - | - | - |
| Сероводород | 23422 | 22863 | 479 | 74 | 6 |
| Диоксид серы | 23422 | 23422 | - | - | - |
| ВСЕГО | 140 532 | 139 917 | 535 | 74 | 6 |

В 2015 году по сравнению с 2014 годом значительно снизилось количество превышений максимально разовых концентраций по сероводороду в пределах 1,1-2,0 ПДКм.р. По остальным контролируемым загрязняющим веществам существенных изменений не выявлено.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1Общие сведения о предприятии.

| Полное фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «Морнефтесервис» |
| --- | --- |
| Сокращенное фирменное наименование юридического лица | «Морнефтесервис» |
| Юридический адрес | Российская Федерация,163000, г. Архангельск, ул. Серафимовича, дом 14, офис 4 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация,163000, г. Архангельск, ул. Серафимовича, дом 14, офис 4 |
| Регион (субъект Федерации) | Архангельская область |
| Телефон | (8182) 20-44-62, 44-25-26 |
| Факс | (8182) 20-44-62 |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с указанием органа, выдавшего свидетельство | Свидетельство от 15.11.2006 г. серия 29 № 001649186, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Свидетельство серия 29 № 001257182 от 15.11.2006 г. |
| ИНН | 2901200810 |
| ОГРН | 1102901002005 |
| ОКПО | 95602925 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 65 |
| Контактный телефон | (8182) 44-25-26 |
| Генеральный директор | Кувакин Дмитрий Сергеевич |
| Ответственный за природоохранную деятельность | Кувакин Дмитрий Сергеевич |

ООО «Морнефтесервис» осуществляет хозяйственную деятельность на основании Устава общества, утвержденного Общим собранием учредителей.

В соответствие с Уставом основными видами деятельности Общества являются:

-Экологическая очистка грязных вод, утилизация нефтяных отходов;

-Организация оптовой, розничной, комиссионной и коммерческой торговли, в том числе нефтепродуктами;

-Коммерческо-посредническая деятельность;

- Сдача имущества в аренду, консультационные услуги;

- Ведение строительных и ремонтных работ;

-Содержание, текущий ремонт, эксплуатация жилого, нежилого фонда и придомовых территорий;

-Проектирование;

- Выполнение функции генерального подрядчика, заказчика-застройщика;

-Геодезическая деятельность, картографическая деятельность, архитектурная деятельность;

-Транспортные, экспедиционные услуги, грузоперевозки;

-Туристко-экскурсионная, в том числе международная деяткльность;

-Оказание бытовых услуг населению;

- Производство товаров народного потребления;

- Риэлтерские услуги;

- Лесозаготовка, приобретение древесины, ее обработка и реализация;

-Оказание услуг по ремонту, техническому обеспечению, обслуживанию и мойке автотранспортных средств для граждан и юридических лиц, автосервис, приобретение и реализация автотранспортных средств, запчастей и сопутствующих товаров;

-Исследовательские, проектно-конструкторские разработки, инжинириг, разработка и приобретение для собственных нужд и реализация новых технологий, «ноу-хау»;

-Заготовка, переработка  и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

-Издательская, рекламно-информационная деятельность;

- Приобретение, перевозка и реализация топлива для морских и речных судов, а также наземного и воздушного транспорта;

- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Основной вид деятельности ООО «Морнефтесервис», в соответствии с  предоставленной информации Федеральной Службой Государственной Статистики (приложение 1), согласно ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности): 36.0 – Забор, очистка и распределение воды.

ООО «Морнефтесервис» имеет лицензию по сбору, утилизации, обработке, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности № 29-00063 от 17.12.2015 г. Копия лицензии представлена в приложении 1.  В настоящем документе рассматривается сбор, транспортирование, обработка и утилизация нефтесодержащих отходов.

Согласно ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об отходах производства и потребления»:

-сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов (абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 309-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ);

-транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

-обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

-утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация) (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ);

В настоящем обосновании рассматриваются следующие виды заявленной хозяйственной деятельности, осуществляемые ООО «Морнефтесервис» на акватории порта Архангельск:

1) Сбор отходов сторонних организаций с судов и плавательных средств на причалах доступных для обработки в морском порте Архангельск и береговых объектов в специализированные автоцистерны, с последующим транспортированием и временным хранением их на несамоходном нефтеналивном судне НЗС № 5, далее обработка либо использование там же.

2) Сбор и временное складирование отходов с судов и плавательных средств от сторонних организаций непосредственно на «НЗС-5», с последующей обработкой либо использованием там же.

3) Временное складирование отходов сторонних организаций поставляемых ими на «НЗС-5» в таре (металлических бочках), с последующим использованием там же.

4) Обработка или использование собственных нефтесодержащих отходов на НЗС № 5, образующихся при эксплуатации последней.

Планируемые годовые обороты хозяйственной деятельности на 2017-2022 гг.

Таблица 10

| Наименование | Всего, тонн | Операции по сбору нефтеотходов на «НЗС-5» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собственные, тонн | От сторонних организаций, тонн |
|  |  |  | Сбор с автоцистерн | Сбор с судна-приемщика | Сбор с судов |
| Дизельное топливо | 3000 | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мазут | 3000 | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Нефтесодержащие воды | 12300 | 300 | 4500 | 4500 | 3000 |
| Нефтесодержащие остатки (нефтешламы) | 6000,0 | 0,100 | 2500 | 2500 | 1000 |

2.2   Характеристика нефтесодержащих отходов

Подраздел подготовлен на основании данных приведенных материалах обоснования деятельности по сбору, утилизации, обработке, транспортированию, размещению опасных отходов  и паспортов опасных отходов.

При производстве работ по обосновываемой деятельности нефтесодержащие отходы образуются как непосредственно в результате хозяйственной деятельности ООО «Морнефтесервис», так и в сторонних организациях, которым предприятие оказывает услуги по сбору, утилизации, обработке, транспортированию этих отходов.

Шлам очистки трубопроводов  и емкостей от нефти и нефтепродуктов  - отход, поступающий от сторонних организаций.

При ручной  зачистке остатков емкостей танков судов и плавсредств сторонних организаций образуется шлам от очистки танков нефтеналивных судов.

Воды подсланевые  с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% образуются в период мойки емкостей при проведении зачистки танков нефтеналивных судов сторонних организаций на НЗС №5, кроме этого осуществляется прием нефтесодержащих (льяльных) сточных вод с судов и плавсредств сторонних организаций.

В период проведения очистки после отстаивания  нефтесодержащих сточных вод на НЗС №5 образуется осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более.

Перечень, физико-химическая характеристика и состав нефтесодержащих отходов

Таблица 11

| Вид отхода | Класс опасно сти для ОС | Физико- химическая характеристика отходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | агрегатное состояние | раствор в воде г.г .Н2О | Состав отходов по компонентам* |
| Наименование | Код |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 | Прочие дисперсные системы | - | Нефтепродукты- 85,5 %, вода - 7,6 %, механические примеси- 6,9 % |
| Шлам от очистки танков нефтеналивных судов | 9 11 200 01 39 3 | 3 | Прочие дисперсные системы | - | Нефтепродукты- 85,5 %, вода - 7,6 %, механические примеси- 6,9 % |
| Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% | 9 11 100 01 31 3 | 3 | Жидкое в жидком (эмульсия) | - | Вода- 77,4 %, механические примеси-5%, нефтепродукты- 17,6 % (протокол определения компонентного состава № АО-198/02 от 07.09.2015 г.) |
| Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 7 23 102 01 39 3 | 3 | Прочие дисперсные системы | - | Вода -11,2 %; нефтепродукты-17,83 % ; песок, земля -70,97 % |

* компонентный  состав  отхода  определен   аккредитованной лабораторией ФГУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному Федеральному округу» и зафиксирован в паспортах опасных отходов.

2.3 Характеристика производственной площадки ООО «Морнефтесервис».

Структура предприятия:

-Судно «Нефтезачистная станция № 5»

-Офисное помещение

Судно «Нефтезачистная станция № 5» является собственностью предприятия на основании данных внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации от 29.01.2007 за № 03-265-05 и договора купли-продажи от 09.01.2007 г № 03/2007.

Российским Речным Регистром на ТС «НЗС-5» выдано:

- свидетельство о годности к плаванию от 22.10.2012;

- свидетельство о грузовой марке от 22.10.2012 № 0035454;

- свидетельство о классификации от 22.10.2012 № 0035451 и присвоен класс   Р 1,2.

Капитаном Морского порта Архангельск на ТС «НЗС-5» выдано:

- свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации от 29.01.2007 за регистрационным номером    MФ -I № 010038;

- свидетельство о праве собственности на судно от 05.05.2008 за регистрационным номером MФ-II № 009397.

Условия плавания:

Водные бассейны России разряда «Р» с высотой волны 1% обеспеченности не более 1,2 м и предельно допустимой скорости ветра до 7,5 м/с.

Участки с морским режимом судоходства, отнесённым к разрядам «Р».

Районы плавания (в течение навигации):

Река Северная Двина – от устья реки Уйма:

- до села Лапоминка по Корабельногму рукаву, включая Маймаксу  и Кузнечиху;

- до мыса Кневатый по Мурманскому рукаву;

- до входа в протоку между островом Никольский и островом Угломин по Никольскому рукаву, включая протоку Корытки и внутренний рейд порта Северодвинск.

Дополнительные условия: несамоходное, стоечное у берега.

Уровень моря в Балтийской системе высот по данным водомерного поста «Соломбала»: максимальный − 4,57 м, минимальный − -1,41 м, средний многолетний − -0,10 м.

Штатная численность экипажа составляет 18 человек:

- начальник «НЗС-5» - 1 человек;

- старший механик (вахтенный начальник) - 1 человек;

- сменный механик (вахтенный начальник) – 2 человека;

- электромеханик – 1 человек;

- боцман – 1 человек;

- помповый машинист – 4 человека;

- моторист – 4 человека;

- уборщица – 1 человек;

- матрос – 3 человека.

Экипаж «НЗС-5»  на основании дипломов, свидетельств, справок допущен установленным порядком к исполнению своих функциональных обязанностей на судне.

Для стоянки судна используется причал, переданный во временное пользование обществу на основании договора аренды  №15/02-01 от 02 февраля 2015 г,  и находящийся по адресу: г. Архангельск, Мосеев остров, технический участок, причал № 76.

Причал № 76 ОАО «Мортехсервис» расположен на территории ОАО «СМП» и является режимным, охраняемым объектом. Внешний периметр территории ОАО «СМП» в пределах сухопутной границы оборудован охранным ограждением. С северной и южных сторон от границы промплощадки,  в районе расположения причала № 76, находится территория ОАО СРЗ «Красная Кузница». С западной стороны от границы промплощадки протекает р. Северная Двина. Жилая зона находится с северо-восточной стороны от границ промплощадки в районе расположения причала, у которого находится «НЗС-5». Ближайший жилой дом находится на расстоянии 620 метров. С восточной стороны располагаются:

-на расстоянии 760 м Соломбальская поликлиника Водников (ул. Адмиралтейская,2)

-на расстоянии 644 м школа среднего общего образования №41 (Никольский проспект,24)

- на расстоянии 630 м – парки (рядом со школой)

-на расстоянии 880 м – Оздоровительный центр «Меридиан» (ОАО «Северное морское пароходство»).

Рис.7 Обзорная карта расположения НЗС-5

Офисное помещение является собственностью предприятия на основании свидетельства о государственной регистрации права 29-АК 617057 от 28.06.2011 г. и располагается по адресу: г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 14, офис 4. Копия данного свидетельства представлена в приложении 2.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3. 1 Характеристика деятельности по сбору нефтесодержащих отходов

ООО «Морнефтесервис»  осуществляет деятельность по сбору от сторонних организаций нефтесодержащих отходов III-IV класса опасности на основании лицензии № 29-00063.  Полный перечень данных видов отходов представлен в таблице:

Таблица 12

| № п/п | Вид работ | Вид опасного отхода (согласно ФККО) | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор | отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 |
| 2 |  | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | 3 |
| 3 |  | отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | 3 |
| 4 |  | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 4 06 140 01 31 3 | 3 |
| 5 |  | отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | 3 |
| 6 |  | отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | 3 |
| 7 |  | отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 | 3 |
| 8 |  | отходы минеральных масел технологических | 4 06 180 01 31 3 | 3 |
| 9 |  | отходы прочих минеральных масел | 4 06 190 01 31 3 | 3 |
| 10 |  | нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1 - 2 классов опасности | 4 06 310 01 31 3 | 3 |
| 11 |  | нефтяные промывочные жидкости, содержащие нефтепродукты менее 70 %, утратившие потребительские свойства | 4 06 311 01 32 3 | 3 |
| 12 |  | нефтяные промывочные жидкости на основе керосина отработанные | 4 06 312 11 32 3 | 3 |
| 13 |  | осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70% | 4 06 318 01 32 3 | 3 |
| 14 |  | смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 4 06 320 01 31 3 | 3 |
| 15 |  | смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | 3 |
| 16 |  | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | 3 |
| 17 |  | смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% | 4 06 350 11 32 3 | 3 |
| 18 |  | смесь некондиционных авиационного топлива, керосина и дизельного топлива | 4 06 361 11 31 3 | 3 |
| 19 |  | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 4 06 390 01 31 3 | 3 |
| 20 |  | отходы смазок на основе нефтяных масел | 4 06 410 01 39 3 | 3 |
| 21 |  | отходы жидкостей герметизирующих на основе нефтепродуктов | 4 06 420 01 31 3 | 3 |
| 22 |  | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 4 06 910 01 10 3 | 3 |
| 23 |  | остатки керосина авиационного, утратившего потребительские свойства | 4 06 910 02 31 3 | 3 |
| 24 |  | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | 3 |
| 25 |  | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 |
| 26 |  | отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных | 4 13 300 01 31 3 | 3 |
| 27 |  | отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 |
| 28 |  | отходы прочих синтетических масел | 4 13 500 01 31 3 | 3 |
| 29 |  | отходы синтетических гидравлических жидкостей | 4 13 600 01 31 3 | 3 |
| 30 |  | силиконовые масла, утратившие потребительские свойства | 4195010110 3 | 3 |
| 31 |  | конденсат газовый нефтяного (попутного) газа | 2 12 101 01 31 3 | 3 |
| 32 |  | смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 3 61 211 01 31 3 | 3 |
| 33 |  | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 3 61 222 01 31 3 | 3 |
| 34 |  | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% | 3 61 222 02 31 4 | 4 |
| 35 |  | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 7 23 101 01 39 4 | 4 |
| 36 |  | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 7 23 102 01 39 3 | 3 |
| 37 |  | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 102 02 39 4 | 4 |
| 38 |  | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 7 23 301 01 39 3 | 3 |
| 39 |  | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 301 02 39 4 | 4 |
| 40 |  | нефтесодержащий остаток механического обезвоживания обводненных нефтесодержащих отходов | 7 42 352 11 39 3 | 3 |
| 41 |  | воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% | 9 11 100 01 31 3 | 3 |
| 42 |  | шлам очистки танков нефтеналивных судов | 9 11 200 01 39 3 | 3 |
| 43 |  | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 |
| 44 |  | отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные | 9 11 200 03 39 4 | 3 |
| 45 |  | отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки газа, газового конденсата и нефтегазоконденсатной смеси | 9 11 200 11 39 3 | 3 |
| 46 |  | воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 9 11 200 61 31 3 | 3 |
| 47 |  | воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 9 11 200 62 31 4 | 4 |
| 48 |  | подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15% | 9 11 201 11 31 4 | 4 |
| 49 |  | подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов 15 % и более | 9 11 201 12 30 3 | 3 |
| 50 |  | смесь нефтепродуктов обводненная при зачистке маслосборника системы распределения масла | 9 11 210 01 31 3 | 3 |
| 51 |  | вода, загрязненная нефтяными маслами при смыве подтеков масла трансформаторов (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 9 18 627 11 31 4 | 4 |
| 52 |  | отходы государственных стандартных образцов нефтепродуктов | 9 41 851 01 53 4 | 4 |
| 53 |  | отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях | 9 42 501 01 31 3 | 3 |

На предприятии реализуются следующие способы сбора отходов:

1) Сбор отходов сторонних организаций с судов и плавательных средств на судно «НЗС-5», с последующим обезвреживанием, либо утилизацией там же.

2) Сбор отходов сторонних организаций с судов и плавательных средств на причалах доступных для обработки в морском порте Архангельск и береговых объектов в специализированные автоцистерны, с последующим транспортированием арендованным специализированным транспортом и размещением их на несамоходном нефтеналивном судне «НЗС-5», далее обезвреживание либо утилизацией там же.

3)Сбор отходов сторонних организаций поставляемых ими непосредственно на «НЗС-5» в емкостях, таре, с последующим обезвреживанием, либо использованием там же.

1) Сбор отходов сторонних организаций с судов и плавательных средств на судно «НЗС-5».

Копия свидетельства о праве собственности на судно представлена в Приложении.

Судно «НЗС-5», используемое при осуществлении деятельности по сбору отходов III-IV класса опасности, соответствуют требованиям Правил Российского Речного Регистра и оборудованы устройствами для сбора нефтезагрязненных, сточных вод, нефтесодержащих отходов, твердого мусора, что подтверждено документами, выданными Российским речным регистром, в частности:

- Свидетельство о годности к плаванию регистрационный № 224796;

- Классификационное свидетельство регистрационный № 224796;

- Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, сточными водами и мусором регистрационный № 224796.

Копии вышеперечисленных документов представлены в Приложении.

Заявки на прием отходов с судов подаются капитану судна заблаговременно. В навигационный период прием нефтесодержащих отходов осуществляется с судов и судосборщиков. Зимой к «НЗС-5» для сдачи нефтеотходов подходят только ледоколы и буксиры. Для приема нефтесодержащих отходов на НЗС-5 имеется 2 шланга:

-шланг №1 –диаметр 50 мм, длина 20 метров,

-шланг №2 –диаметр 80 мм, длина 30 метров.

Рис 8. Схема швартовки обслуживаемого судна к «НЗС-5» при выполнении технологических операций

Судно или судносборщик самостоятельно доставляет нефтеотходы до борта «НЗС-5». Операции по приему отходов производятся под руководством старшего механика судна, который несет персональную ответственность за проведение операций, в том числе за выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения акватории. Ответственными лицами со стороны ООО «Морнефтесервис» и со стороны сдающего нефтеотходы судна, оговариваются условия слива и временного хранения опасных отходов, после чего происходит их перекачка в танки «НЗС-5»в соответствии с Инструкцией по приему нефтесодержащих вод и нефтешлама с судов и в автоцистерны (представлены в «Технологическом регламенте работы «НЗС-5» в приложении 4).

Перед началом операций по сбору отходов старший механик проверяет:

- Количество отходов в сборных цистернах;

- Исправность сигнальных устройств, переливных, воздушных и мерительных труб;

- Наличие поддонов, которые устанавливаются в местах присоединения шлангов, под арматурой и вокруг воздушных труб;

- Закрыты ли все палубные шпигаты.

При неблагоприятных погодных условиях операции по перекачке отходов не производятся.

Перекачка нефтезагрязненных вод производится с помощью вакуумной установки, специально предназначенных для этих целей трубопроводам, шлангам и рукавам. Все операции осуществляются с использованием гибких шлангов и рукавов. Рукава и шланги, применяемые для перекачки нефтесодержащих и сточных вод, имеют сертификаты соответствия, акты испытаний, маркировку и достаточную длину. Осмотр оборудования осуществляется перед каждой операцией, ежегодно оборудование подвергается гидравлическим испытаниям пробным давлением. Предусмотрены мероприятия по защите для предотвращения повреждения шлангов и рукавов за счет вибрации, трения об углы на палубе или поручни, защемления шланга между бортами судов – использование прокладок, ободов и т.д. При присоединении шлангов перед  операциями по сбору отходов ответственное лицо повторно удостоверяется в достаточности длины шлангов, для предотвращения их разрыва при всевозможных перемещениях судов и изменениях их осадки.

Судно «НЗС-5» оборудовано  танками для сбора льяльных и, емкостями для нефтешлама, что подтверждает «Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, сточными водами и мусором» (Приложение3), в частности имеется:

-  система сбора и сдачи в приемные устройства нефтесодержащих вод - сборная цистерна общей вместимостью 20,0 м3 ,

-трубопровод для перекачки и сдачи нефтесодержащих вод в приемные устройства со стандартными сливными соединениями, выведенными на оба борта на 31 в ДП шп.;

– система сбора и подачи в приемные устройства сточных вод, состоящая из сборной цистерны общей вместимостью 86,5 м3 и трубопроводов для перекачки и сдачи сточных вод в приемные устройства со стандартными сливными соединениями, выведенными на оба борта на 9 шп.;

- съемные емкости для сбора мусора общей вместимостью 3*1 м3, расположенные на верхней палубе в ДП, правый и левый борт;

- емкости для нефтеостатков общей вместимостью 428 м3.

Карта-схема судна «НЗС-5» представлена в приложении 4.

В начальный период проведения операции по сбору отходов производительность минимальная, с тем чтобы при обнаружении неисправностей и протечек в соединениях шлангов можно было прекратить перекачку отходов. Далее производительность вакуумной установки  увеличивают до номинального значения. Контроль заполнения приемных емкостей ведется по мерным стеклам, имеющимся на каждой емкости, при достижении предельного уровня в рубку подаются звуковой и световой сигналы, для исключения переливов из сборных цистерн.

Перед окончанием операции производительность снижают, а затем перекачка должна быть прекращена.

2) Сбор отходов сторонних организаций с судов и плавательных средств в специализированные автоцистерны.

Сбор отходов в специализированные цистерны проводится с привлечением оборудованной техники, находящейся в аренде согласно договору № 74/03-15 аренды транспортного средства с экипажем (приложение 5).

Нефтесодержащие отходы доставляются до борта «НЗС-5», где с Представителем судна, согласовываются условия слива и временного хранения отходов. По завершению операций заполняется акт приема – передачи нефтеотходов, заверенный обеими сторонами судовой печатью и подписью ответственных лиц, указывается количество сданных отходов, прикладываются паспорта опасных отходов.

3)  Сбор отходов сторонних организаций поставляемых ими на «НЗС-5» самостоятельно в автоцистернах или в таре

Нефтесодержащие отходы (нефтесодержащие воды, синтетические и минеральные масла отработанные, шлам очистки трубопроводов и емкостей и т.д.), поставляемые на НЗС-5 в таре, перекачиваются сначала в систему сбора и сдачи (сборная цистерна 20 м3), а затем размещаются непосредственно в танках для накопления нефтеотходов (сборных кормовых танках общей вместимостью 266,3 м3). Металлическая тара при этом возвращается поставщику отходов.

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, на нефтезачистной станции производится регистрация операций по приему-сдаче отходов в специальных журналах.

Рис.9 . Вид автоцистерны и «НЗС-5»

Сведения о технической базе, используемой при осуществлении сбора отходов III-IV класса опасности приведены в таблице 18.

3.2 Характеристика деятельности по обработке нефтесодержащих отходов

Все нефтесодержащие воды и прочие нефтесодержащие жидкие отходы, подвергаются обработке на специализированной опытно-промышленной установки на «НЗС-5», предназначенной для очистки льяльно-балластных вод до уровня нормативного сброса.

Нефтеналивное судно (НЗС-5) было построено по проекту №1681 А Черноморского ЦПКБ в г. Таганроге в 1973 г.

Характеристики НЗС-5

Таблица 13

| Тип судна | нефтеналивное несамоходное |
| --- | --- |
| Длина | 63,00 м |
| Ширина | 11,282 м |
| Высота борта | 3,701 м |
| Осадка | 1,35 м |
| Валовая вместимость | 1034 |
| Чистая вместимость | 836 |
| Грузоподъемность | 428 т |

НЗС-5 была введена в эксплуатацию в 1995 году  после получения соответствующих разрешительных документов:

-положительного заключения главного государственного санитарного врача Северного зонального центра ГСЭН на транспорте;

-положительного заключения Государственного морского регистра;

-положительного заключения Архангельской областной государственной экологической экспертизы.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области ООО «Морнефтесервис» выдано судовое санитарное свидетельство от 24.03.2014 за № 7/140323,  в соответствии с которым судну «НЗС-5» присвоена III группа  по классификации СанПиН.

Проектная производительность установки 10 м3 /час. Режим работы установки - ежедневный, круглосуточный, время работы в год-11 месяцев (330 дней) или 7920 часов. Календарный месяц отводится для планового технического осмотра, обслуживания и ремонта установки. Соответственно, проектная производительность «НЗС-5» позволяет за год произвести очистку 79200 м3/год нефтесодержащих сточных вод.

Система водоснабжения на судне состоит из:

- двух цистерн пресной воды ёмкостью 17 м3 каждая, которые находятся по обоим бортам в надстройке верхней палубы первого яруса;

- водонагревателя, предназначенного для бытовых нужд, который расположен в МКО;

- гидрофора пресной воды, предназначенного для бытовых нужд;

- трубопроводов.

Нефтесодержащие сточные воды  принимаются непосредственно  с судов, с судов-сборщиков путем перекачивания в систему сбора и сдачи (сборная цистерна 20 м3). Обработка нефтесодержащих вод осуществляется в соответствии с  Технологическим регламентом работы «НЗС-5» в несколько этапов, в частности:

- нефтесодержащие воды поступают в 3 кормовых танка судна объемом 85,2; 95,9 и 85,2; общий объем отсеков 266,3 м3, где происходит их отстаивание в течение 6 часов -10 часов

- после отстаивания отстоявшийся фильтрат подается на первую ступень трехкаскадного отстойника, а образовавшийся шлам нефтеотделительных установок перекачивается в танки нефтеостатков общей емкостью 162,4 м3.

- очищаемая вода проходит 3 каскада отстойников. Из третьего каскада нефтесодержащая вода с остаточным содержанием нефтепродуктов 150 мг/л через фильтр грубой очистки подается на блок фильтрующих элементов «Ромашка-2».Фильтрующий элемент представляет собой корпус пластинчатого типа, выполненный из полистирола. Принцип работы модуля основан на методе ультрафильтрации на мембранных элементах. Полупроницаемость мембраны и градиент давления (над мембраной и под мембраной) позволяет выделить фильтрат, который направляется на доочистку. Очищенная фильтрующими элементами вода с содержанием нефтепродуктов 5 мг/л собирается в баке для сбора фильтрата, откуда насосом подается на блок доочистки методом озонирования.

- доочистка стоков от нефтепродуктов основана на обработке вод озоно-воздушной смесью (ОВС) с концентрацией озона не менее 15 мг/л. Стоки направляются в реактор, куда противотоком подается ОВС. В реакторе осуществляется смешение ОВС с водой, растворение в ней озона и окисление углеводородов до воды и углекислого газа. Установка обеспечивает уровень очистки содержания нефтепродуктов до 0,05 мг/л. После этого вода самотёком стекает в танк, предусмотренный для сбора очищенных вод, а углекислый газ уходит в атмосферу. Очищенная вода из танка для сбора очищенных вод электрическим насосом, через водосчётчик подается на колонку, которая находится на главной палубе по левому борту под вакуумбочкой, откуда по шлангу подаётся в автоцистерну для последующей передачи на очистные сооружения ОАО «Соломбальский ЦБК» в соответствии с заключенным договором.

По мере работы установки в режиме очистки происходит падение производительности фильтрующих элементов по очищенной воде, что вызывает необходимость их регенерации.

Переход установки на режим регенерации осуществляется каждый раз после завершения цикла очистки. При этом на фильтрующие элементы в режиме противотока подается горячая вода (t=95°С). Вода на производственные нужды покупается по договору с ОАО «СМП». После промывки, нефтезагрязненная вода направляется на первый каскад очистки. Очищенные сточные воды перекачиваются в танк объемом 23,2м3, откуда уже подаются в автоцистерну для сдачи на очистные сооружения (договор № 11/01-07 на производство очистки сточных вод с ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат», приложение 6).

Таким образом, при обработке нефтесодержащих вод на специализированной установке воздействие на поверхностные воды исключается, в виду отсутствия сброса очищенных вод в водный объект.

Полный перечень видов отходов, подлежащих обработке представлен в таблице:

Перечень отходов, подлежащих обработке

Таблица 14

| № п/п | Вид работ | Вид опасного отхода (согласно ФККО) | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка | нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1 - 2 классов опасности | 4 06 310 01 31 3 | 3 |
| 2 |  | нефтяные промывочные жидкости, содержащие нефтепродукты менее 70 %, утратившие потребительские свойства | 4 06 311 01 32 3 | 3 |
| 3 |  | нефтяные промывочные жидкости на основе керосина отработанные | 4 06 312 11 32 3 | 3 |
| 4 |  | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 | 3 |
| 5 |  | смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% | 4 06 350 11 32 3 | 3 |
| 6 |  | воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% | 9 11 100 01 31 3 | 3 |
| 7 |  | воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 9 11 200 61 31 3 | 3 |
| 8 |  | воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 9 11 200 62 31 4 | 4 |
| 9 |  | подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15% | 9 11 201 11 31 4 | 4 |
| 10 |  | подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов 15 % и более | 9 11 201 12 30 3 | 3 |
| 11 |  | вода, загрязненная нефтяными маслами при смыве подтеков масла трансформаторов (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 9 18 627 11 31 4 | 4 |

Сбор нефтесодержащих вод проводится на основании договоров, заключенных между ООО «Морнефтесервис»  и судовладельцами или их агентами. Регистрация заявок от сторонних организации на прием нефтесодержащих сточных вод осуществляется в офисе ООО «Морнефтесервис».

3.3 Характеристика деятельности по утилизации нефтесодержащих отходов.

Принимаемые от сторонних организации и образующиеся в процессе деятельности ООО «Морнефтесервис» нефтесодержащие отходы,  утилизируются (в качестве топлива для выработки пара на технологические нужды) в двух паровых котлах «Нефтезачистной станции-5».

Судовые котлы судна НЗС-5 (два паровых котла марки КВС 68) используются в качестве пародателей. КВС 68/1-А, КВС 68/2-А – котел вертикальный, водотрубный. Отопление котла одностороннее, четырьмя парометаллическими форсунками. Номинальная паропроизводительность 8 т/час. Поверхность нагрева котла 199,6 м2. Объем топочной камеры 5,1 м3. КПД котла 75 %.

Рис.10 Вид парового котла марки КВС68/1-А

Основные характеристики парового котла марки КВС 68/1-А.

Таблица 15

| Паропроизводительность | 8-10,5 т/час |
| --- | --- |
| Рабочее давление пара | 15 кгс/см2 |
| Объём топочной камеры | 5,1 м3 |
| Расход топлива при паропроизводительности 8 т/час | около 680 кг/час |

Время работы котлов 24 часа в сутки, 8760 часов в год.

Основной вид топлива – мазут марки М40. Расход топлива при паропроизводительности 8 т/час около 680 кг/час, годовой расход на 2 котла 1320 тонн мазута. Для розжига используется дизельное топливо, его расход  50 тонн в год. Отвод выхлопных газов производится через дымовую трубу в атмосферу.

РРР судну выдано Свидетельство о предотвращении загрязнения атмосферы за   № 0035455 от 22.10.2012.

ООО «Морнефтесервис» имеет на балансе сепарационную установку СЦ-3 для осуществления регенерации отработанных масел перед сжиганием в судовых котлах судна НЗС-5.

Перечень отходов, в отношении которых планируется утилизация, приведен в таблице 16.

Перечень отходов, подлежащих утилизации

Таблица 16

| № п/п | Вид работ | Вид опасного отхода (согласно ФККО) | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утилизация | отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 |
| 2 |  | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | 3 |
| 3 |  | отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | 3 |
| 4 |  | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 4 06 140 01 31 3 | 3 |
| 5 |  | отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | 3 |
| 6 |  | отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | 3 |
| 7 |  | отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 | 3 |
| 8 |  | отходы минеральных масел технологических | 4 06 180 01 31 3 | 3 |
| 9 |  | отходы прочих минеральных масел | 4 06 190 01 31 3 | 3 |
| 10 |  | осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70% | 4 06 318 01 32 3 | 3 |
| 11 |  | смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 4 06 320 01 31 3 | 3 |
| 12 |  | смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | 3 |
| 13 |  | смесь некондиционных авиационного топлива, керосина и дизельного топлива | 4 06 361 11 31 3 | 3 |
| 14 |  | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 4 06 390 01 31 3 | 3 |
| 15 |  | отходы смазок на основе нефтяных масел | 4 06 410 01 39 3 | 3 |
| 16 |  | отходы жидкостей герметизирующих на основе нефтепродуктов | 4 06 420 01 31 3 | 3 |
| 17 |  | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 4 06 910 01 10 3 | 3 |
| 18 |  | остатки керосина авиационного, утратившего потребительские свойства | 4 06 910 02 31 3 | 3 |
| 19 |  | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | 3 |
| 20 |  | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 |
| 21 |  | отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных | 4 13 300 01 31 3 | 3 |
| 22 |  | отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 |
| 23 |  | отходы прочих синтетических масел | 4 13 500 01 31 3 | 3 |
| 24 |  | отходы синтетических гидравлических жидкостей | 4 13 600 01 31 3 | 3 |
| 25 |  | силиконовые масла, утратившие потребительские свойства | 4195010110 3 | 3 |
| 26 |  | конденсат газовый нефтяного (попутного) газа | 2 12 101 01 31 3 | 3 |
| 27 |  | смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 3 61 211 01 31 3 | 3 |
| 28 |  | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 3 61 222 01 31 3 | 3 |
| 29 |  | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% | 3 61 222 02 31 4 | 4 |
| 30 |  | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 7 23 101 01 39 4 | 4 |
| 31 |  | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 7 23 102 01 39 3 | 3 |
| 32 |  | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 102 02 39 4 | 4 |
| 33 |  | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 7 23 301 01 39 3 | 3 |
| 34 |  | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7 23 301 02 39 4 | 4 |
| 35 |  | нефтесодержащий остаток механического обезвоживания обводненных нефтесодержащих отходов | 7 42 352 11 39 3 | 3 |
| 36 |  | шлам очистки танков нефтеналивных судов | 9 11 200 01 39 3 | 3 |
| 37 |  | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 |
| 38 |  | отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные | 9 11 200 03 39 4 | 3 |
| 39 |  | отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки газа, газового конденсата и нефтегазоконденсатной смеси | 9 11 200 11 39 3 | 3 |
| 40 |  | смесь нефтепродуктов обводненная при зачистке маслосборника системы распределения масла | 9 11 210 01 31 3 | 3 |
| 41 |  | отходы государственных стандартных образцов нефтепродуктов | 9 41 851 01 53 4 | 4 |
| 42 |  | отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях | 9 42 501 01 31 3 | 3 |

3.4 Характеристика деятельности по транспортированию нефтесодержащих отходов  III -IV  класса опасности.

ООО «Морнефтесервис» транспортирует отходы III-IV класса опасности на   специализированном транспорте, находящимся в аренде в соответствии с договор № 74/03-15 аренды транспортного средства с экипажем от 11.03.2015 г.

По договору транспортные средства находятся на «Производственной базе для ремонта и стоянки автотранспорта» ООО «Омега-А», по адресу: г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, кор 11. Согласно договору, арендодатель обязуется вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Техническое обслуживание транспортных средств осуществляется там же. Копии технических паспортов транспортных средств приведены в приложении 5. По условиям договора на оказание транспортных услуг ответственность за техническое состояние, надежность эксплуатации автотранспортного средства и сохранность груза несет перевозчик. Ответственность за безаварийную его эксплуатацию в технологической схеме при производстве обосновываемой деятельности возлагается на заказчика.

ООО «Морнефтесервис» оставляет за собой право замены перевозчика груза. При этом требования к оборудованию спецавтотранспорта в соответствии с требованиями действующего законодательства и безопасности транспортировки груза по условиям договора также будут закрепляться за перевозчиком.

К управлению автоцистерной, перевозящей ГСМ, допускаются лица:

-имеющие водительское удостоверение на право управления автомобилем с соответствующей категорией;

-прошедшие обучение и имеющие удостоверение на право перевозки опасных грузов;

-имеющие справку о прохождении периодического медицинского осмотра;

-прошедшие инструктаж на рабочем месте по правилам ТО и ТБ, перевозки опасных грузов (МОПОГ);

-имеющие свидетельство, выданное руководителем предприятия с указанием срока действия, подтверждающее право на перевозку опасных грузов;

-прошедшие предрейсовый медицинский контроль.

Обязательный перечень документов на право перевозки нефтепродуктов автоцистерной:

-свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное ГИБДД;

-талон о прохождении очередного технического осмотра автомобиля, выданный ГИБДД;

-свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза, выданное ГИБДД;

-маршрут перевозки опасного груза, согласованный с ГИБДД Архангельской области;

- план действия в аварийных ситуациях, утвержденный директором предприятия;

- инструкция по пожарной эксплуатации автоцистерны, утвержденная директором предприятия.

Технические требования, предъявляемые к автоцистернам.

Данные по специализированным автотранспортным средствам приведены в таблице 17. Используемые транспортные средства соответствуют ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры, и общие технические требования».

В соответствии с настоящим стандартом цистерны, используемые ООО «Морнефтесервис», являются заправочными, предназначенными как для транспортирования топлива, так и для заправки техники.

Основные параметры автоцистерн

Таблица 17

| Наименование параметра | Норма для типа автоцистерны |
| --- | --- |
| Подача насоса, м3/час для: топлива мазута | 24 60 |
| Число напорно-всасывающих рукавов | Не менее 2 |
| Число раздаточных рукавов, не менее для: топлива мазута | 2 2 |
| Внутренний диаметр, мм: напорно-всасывающих рукавов для: топлива раздаточного рукава для: топлива мазута | 50 50 |
| Общая длина,м: напорно-всасывающих рукавов раздаточного рукава | 20 35 |
| Тонкость фильтрации топлива фильтром, мкм, не более | 5 |

Дополнительные параметры: номинальная вместимость автоцистерны устанавливается кратной 0,1 м3; нормативная степень заполнения не более 95 % объема, тормозные системы шасси автоцистерн снабжены автоблокировочными устройствами.

Таблица 18

| № п/п | Наименование машин, механизмов, оборудования | Количество | Год выпуска | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Арендуемая техническая база |
| 2 | Автоцистерна «НЕФАЗ»6606-62 | 1 | 2008 | Удовлетворительное | Договор № 74/03-15 аренды транспортного средства с экипажем от 11.03.2015 г. |
| 3 | Тягач седельный КАМАЗ 65116 | 2 | 2008 |  |  |
| 4 | Полуприцеп Цистерна COBO HERMANOS APCF | 1 | - |  |  |
| 5 | Тягач седельный КАМАЗ 6460-63 | 1 | 2008 |  |  |
| 6 | Тягач грузовой седельный VOLVO FM TRUCK | 1 | 2007 |  |  |
| 7 | Полуприцеп Цистерна CALDAL | 2 | - |  |  |
| 8 | Полуприцеп VSS A.S. KOCISE | 1 | 2002 |  |  |
| 9 | Полуприцеп STADLER | 1 | - |  |  |

Тара для нефтеотходов должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара, должны быть инертными по отношению к содержимому. При перевозке жидких отходов тара должна наполняться до нормы.
            Транспортирование отходов осуществляется специально обученным и подготовленным экипажем, который также представляется в соответствии с договором аренды транспортного средства с экипажем с ООО «Омега-А».

Требования безопасности

-Глушитель автомобиля должен иметь исправный искрогаситель.

-Сливоналивные устройства автоцистерны должны быть исправны.

-Люки должны быть снабжены стойкими к нефтепродуктам прокладками и обеспечивать надежную герметичность.

-Необходимо наличие заземляющих устройств, заземляющей цепи и вертикального заземлителя с сопротивлением менее 10 Ом.

-Автоцистерна должна быть укомплектована двумя порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 5 л каждый.

На автоцистерне должны быть предусмотрены места для размещения двух знаков «Опасность», мигающего фонаря красного цвета или знака аварийной остановки, кошмы, емкост-и   для песка массой порядка 25 кг,  лопаты, переносного поддона, сорбента, противооткатных башмаков.

-Автоцистерна оборудована проблесковым маячком оранжевого цвета.

-Конструкция автоцистерны предусматривает на случай опрокидывания защиту ее оборудования от повреждения, при котором может произойти поступление нефтепродукта или его паров в окружающую среду.

-Автоцистерна оборудована донным клапаном с возможностью управления                   им снаружи цистерны. Управление донным клапаном сдублировано устройством дистанционного закрывания из кабины водителя. Донный клапан должен оставаться в закрытом состоянии при повреждении внешнего управления.

Во избежание потери содержимого цистерны при повреждении внешних приспособлений для загрузки и разгрузки донный клапан и место его расположения защищаются от опасности быть сбитыми при внешнем воздействии или имеют, конструкцию, выдерживающую это воздействие.

Эксплуатационная документация на автоцистерну соответствует требованиям ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования». В ней приводятся сведения о мерах взрывопожаробезопасности при эксплуатации, по предупреждению и способах тушения пожара, по безопасному проведению работ внутри цистерны, регулированию и ремонту автоцистерны.

# 4.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 Оценка вредных воздействий на окружающую среду в ходе безаварийного осуществления деятельности

# Воздействие на атмосферный воздух

При осуществлении обосновываемой деятельности воздействие на атмосферный воздух населенных мест оказывается при производстве работ по сбору, обработке и утилизации нефтеотходов.

Развернутая оценка степени влияния выбросов вредных веществ на атмосферу от объектов хозяйственной деятельности ООО «Морнефтесервис»  была проведена в составе проекта нормативов ПДВ, утвержденного и согласованного в установленном законом порядке. На основании Проекта ПДВ ООО «Морнефтесервис» получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (приложение 9). Результаты расчетов, выполненные в вышеуказанных документах, показали, что степень воздействия выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха населенных мест при эксплуатации объекта «НЗС-5» является допустимой и не превышает установленных санитарно-гигиенических критериев качества.

В результате осуществления хозяйственной деятельности ООО «Морнефтесервис» выбрасывает в атмосферный воздух 22 загрязняющих вещества, в том числе: 17 – газообразных и жидких и 5 твердых.

Общий перечень веществ, выделяющихся в атмосферный	воздух в ходе осуществления деятельности по сбору и обработке отходов, представлен в таблице 27.

Для оценки критериев качества атмосферного воздуха, регламентирующих предельно допустимое содержание в нем вредных веществ, были использованы:

-максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м/р) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест – 14 веществ;

-среднесуточная  допустимая  концентрация (ПДК с/с) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест – 10 вещество;

-ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест – 4 вещества.

По классам опасности выбрасываемые вещества распределяются следующим  образом:

1  вещество  –  первого  класса, 4  вещества  –  второго  класса,  8 веществ  –  третьего  класса,  4  –  четвертого  класса,  для    4 загрязняющих веществ установлен ОБУВ.

При выполнения операций по сбору отходов источниками загрязнения атмосферы являются запорно-регулирующая арматура судна и люки топливных танков.

В процессе перегрузки и временного хранения нефтеотходов, происходят  выбросы в атмосферу следующих веществ:

- Сероводород (дигидросульфит);

- Углеводороды предельные (С12-С19).

Кроме этого, выбросы также происходят в результате работы энергетических установок «НЗС-5». На судне имеются дизельгенераторы, которые  предназначены для электроснабжения ТС при отсутствии электроснабжения с берега. Котельные установки обеспечивают  потребность судна в паре, работу грузовых насосов и опытно-промышленной установки по очистке нефтесодержащих вод. Допустимость воздействия на атмосферный воздух при использовании нефтесодержащих отходов в качестве топлива для судового котла, обоснована в действующем проекте нормативов ПДВ предприятия.

Характеристики оборудования НЗС-5

Таблица 19

| № п/п | Тип оборудования | Мощность/производи- тельность оборудования | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Судовые котлы: КВС 68/1-А, КВС 68/II А | 8 т/ч | Основной вид топлива – мазут. Розжиг- ДТ. В качестве добавки шлам, масла отработанные после регенерации |
| 2 | Судовой дизельгенератор ДГР 300/500-1 | 330.00 кВт | ДТ |
| 3 | Судовой дизельгенератор ДГР 25/1500 | 25.00 кВт | ДТ |

Таким образом, согласно «Методике расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001», при сжигании топлива в дизельгенераторе в атмосферу поступают следующие вредные вещества:

- Углерод оксид;

- Азот (IV) оксид (Азота диоксид);

- Азот (II) оксид (Азота оксид);

- Керосин;

- Углерод черный (Сажа);

- Сера диоксид (Ангидрид сернистый);

- Формальдегид;

- Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен).

Согласно «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» при сжигании топлива в СЭУ в атмосферу поступают следующие вредные вещества:

- Азот (IV) оксид (Азота диоксид);

- Азот (II) оксид (Азота оксид);

- Углерод оксид;

- Cера диоксид;

- Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен);

- Углерод черный (Сажа);

Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (только при сжигании мазута).

Промплощадки и источники загрязнения атмосферы

Операции по приему отходов планируется осуществлять в основном в акватории морского порта Архангельск  на причале № 76, о. Мосеев, ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 620 метров.

Размер нормативной СЗЗ для промплощадки ООО «Морнефтесервис» принят 1000 м  (п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Размер СЗЗ отсчитывается от границ промплощадки.

Ввиду непревышения ПДК по всем загрязняющим веществам, отходящих от ИЗА предприятия на границе нормативной СЗЗ и за ее пределами, размер санитарно-защитной зоны промплощадки предприятия с учетом розы ветров не корректируется.

В соответствии с проектом ПДВ для ООО «Морнефтесервис»,  источниками выделения загрязняющих веществ являются:

1. Судовые котлы

Дымовая труба судовых котлов ИЗА 0001

В качестве пародателя эксплуатируются два паровых котла марки КВС 68.

КВС 68/1-А,  КВС 68/II А - котел вертикальный, водотрубный. Отопление котла одностороннее четырьмя паромеханическими форсунками. Номинальная паропроизводительность 8 т/час.  Поверхность  нагрева котла  199,6 м2.  Объем топочной камеры 5,1 м3. КПД котла 75 %, время работы судовых котлов  24 часа в сутки, 8760 часов в году.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются через дымовую трубу высотой 12 метров,  общим диаметром устья сечения трубы 1,5 метра. Дымовая труба разделена пополам.

При расчете максимально-разовых выбросов от ИЗА 0001 учтена одновременность работы котлов - котлы работаю поочередно.

В виду того, что установленные котлы КВС являются полностью однотипными и эксплуатируются в аналогичных условиях,  данные измерений выбросов загрязняющих веществ использованы по одному котлу.

В соответствии с разделом 1 «Методики определения загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час при расчете максимальных выбросов загрязняющего вещества в граммах в секунду берутся максимальные значения массовой концентрации этого вещества при наибольшей нагрузке.» При проведении измерений промышленных выбросов аккредитованной лабораторией ФГУ «ЦЛАТИ по Архангельской области» за последние 5 лет, фактические мощности выбрасываемых веществ оказались ниже заложенных в проекте ПДВ. Учитывая это при определении валовых выбросов в тоннах в год используется среднее значение массовой концентрации загрязняющего вещества за предыдущие пять лет (наихудший вариант).

2. Танки для топлива

Дыхательные клапаны танков для мазута и дизельного  топлива ИЗА 0003

Характеристика танков для хранения топлива приведена в таблице.

Таблица 20

| Название танки | Вид танка | Топливо | Объем танка, м3 | Количество нефтепродукта, закачанного в резервуар за год, т/год | Производительность закачки нефтепродукта в резервуар, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер Л.Б. | Диптанк | мазут | 62,5 | 460 | 25 |
| Бункер Пр.Б. | Диптанк | мазут | 62,5 | 460 | 25 |
| Расходная Л.Б. | Диптанк | мазут | 29,1 | 200 | 15 |
| Расходная Пр. Б. | Диптанк | мазут | 29,1 | 200 | 15 |
| Дизельный основн. запаса | Донный | дизельное топливо | 16,56 | 68 | 5 |

Бункеры и емкости для хранения мазута обогреваются круглогодично.

При перекачке топлива через дыхательные клапаны в атмосферу поступают: углеводороды предельные С12-С19 и сероводород. Дыхательные клапаны располагаются с левого и правого борта на высоте 4 м (для хранения мазута) и 0,79 м (для хранения дизельного топлива). Диаметр устья сечения клапана – 0,05 м.

При расчете максимально-разового выброса от ИЗА учтена одновременность закачки топлива. Одновременно осуществляется закачка только одного танка и только одним топливом. Максимально-разовый выброс от данного ИЗА принят при закачке бункера для мазута при производительности 25 м3/час – как наихудший вариант.

4. Танки для приема нефтесодержащих вод

Дыхательные клапаны танков нефтесодержащих вод ИЗА 0004

Прием нефтесодержащих вод осуществляется в сборные кормовые танки, общей вместимостью 266,3 м3.

Таблица 21

| Название танки | Вид танка | Вид нефтепродукта | Объем танка, м3 | Количество нефтепродукта, закачанного в резервуар за год, т/год | Производительность закачки нефтепродукта в резервуар, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кормовой НО Л.Б | Диптанк | Воды подсланевые | 85,2 | 4000 | 14 (самослив) |
| Кормовой НО Пр.Б | Диптанк |  | 85,2 | 4000 |  |
| Кормовой НО Ср | Диптанк |  | 95,9 | 4000 |  |

Танки для приема подсланевых вод обогреваются только зимой.

Годовое количество льяльных вод, принятых от сторонних организаций составляет 12000 тонн. Нормативное время отстоя нефтесодержащих вод в сборных танках до начала очистки- 6 часов. Через дыхательные клапаны диаметром 0,12 метра,  расположенные на высоте от поверхности воды 3,5 м в атмосферу поступают: смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бензол, ксилол, толуол и сероводород.

Одновременно закачка осуществляется только в один из 3-х танков.

В виду отсутствия в настоящее время установленных нормативов на группы углеводородов С1-С5, С6-С10, при рассеивании данных загрязняющих веществ были использованы установленные гигиенические нормативы по метану (ОБУВ=50 мг/м3) и  гексану (ПДК мр=60 мг/м3) соответственно (Письмо Управления Роспотребнадзора № 01/9793-9-32 от 13.07.2009 г., исьмо НИИ Атмосфера №07-2-409/10-0 на № 59311 от 13.04.2010 "5-е письмо о предельных углеводородах").

Танки нефтеостатков, трехкаскадный отстойник, насосная

Вентиляционная труба из П.О. в насосной ИЗА 0005

Принимаемые на обезвреживание нефтесодержащие отходы размещаются в танках нефтеостатков, куда перекачивается также, образующийся в процессе очистки нефтесодержащих вод шлам от нефтеотделительных установок. Емкости располагаются по левому и правому борту судна. Общая вместимость 162,38 м3.

Таблица 22

| Название танка | Вид танка | Вид нефтепродукта | Объем танка, м3 | Количество нефтепродукта, закачанного в резервуар за год, т/год | Производительность закачки нефтепродукта в резервуар, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний НО Л.Б. | Диптанк | СНО | 81,19 | 3500 | 60 |
| Средний НО ПрБ. | Диптанк |  | 81,19 | 3500 | 60 |

Танки нефтеостатков обогреваются круглогодично.  При перекачке СНО в танки через дыхательные клапаны поступают: углеводороды предельные С12-С19 и сероводород.

Трехкаскадный отстойник состоит из трех танков объемом 100, 124 и 161 м3. Площадь поверхности отстойника - 77 м2.

При отстаивании нефтепродуктов через дыхательные клапан поступают: смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бензол, ксилол, толуол и сероводород.

Для перекачки нефтепродуктов на судне эксплуатируется насосная.

Краткая характеристика оборудования приведена в таблице.

Таблица 23

| Наименование оборудования | ПОРШНЕВЫЕ ПАРОВЫЕ НАСОСЫ | ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ |
| --- | --- | --- |
| Марка насоса | ПДВ 60/8-С НО № 1,2 | ПДВ 60/8-С МН № 4 | ПДВ 160/16-С МН №1,2,3 | ВВН-50 | ВВН-25 1,2 |
| Всего, шт. | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Насосы нефтеостатков предназначены для перекачки нефтеостатков-СНО | Моечный насос-предназначен для подачи моечной воды на шланг для ручной домывки | Моечные насосы - предназначены для подачи моечной воды на моечные машинки | Насос с дизельным приводом | Насосы с электроприводами-предназначены для откачки моечной воды из обрабатываемых танков |  |
| Производительность насосов, м3/час | 60 | 60 | 160 | 50 | 25 |
| Вид насосного оборудования | Насосы центробежные с одним уплотнением вала, сальниковые |
| Кол-во часов работы обор-я часов/год | 1400/700 | 120 | 300/450/300 | 30 | 550/350 |

В процессе перекачки нефтепродуктов выделяются углеводороды предельные С12-С19 и сероводород.

Дыхательные клапаны танков нефтеостатков, трехкаскадного отстойника выходят на вентиляционную трубу из П.О. в насосной. Высота вытяжной трубы из П.О. 13 метров, диаметр патрубка трубы 0,42 метра. Производительность установленного вентилятора - 9000 м3/час.

Одновременно закачка нефтеостатков осуществляется только в один танк. Максимально разовый выброс от ИЗА 0005 Вентиляционный патрубок принят при закачке нефтеостатков в один танк, работе трехкаскадного отстойника и насосного оборудования. Объемный расход ГВС принят согласно производительности вентиляции с учетом КПД (7200 м3/час).

Валовые выбросы загрязняющих веществ от закачки нефтепродуктов в танки, бункеры и емкости рассчитаны по среднегодовому фактическому количеству закаченных нефтепродуктов.

6. Моторное отделение

Вентиляционная труба моторного отделения ИЗА 0006

В моторном отделении судна находятся станки для механической обработки металлов: заточной, токарный, сверлильный. На станках производится обработка стали, без применения СОЖ.

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух» С-Пб. 2005 г,  при обработке стали, "пластичного" материала, на станках сверлильных, токарных без применения СОЖ образуется металлическая стружка, т.е. выделения пыли размером 200 мкм и менее не происходит.

В процессе механической обработки стали на заточном станке в атмосферный воздух выбрасываются оксиды железа и пыль абразивная. Выброс загрязняющих веществ  происходит через вентиляционное отверстие, которое находится на высоте 8 метров и имеет диаметр 0,5 метра. Вентиляция - естественная.

7. Запорно-регулирующая арматура

Запорно-регулирующая арматура ИЗА 6001

На судне имеется 122 клапанов и 115 фланцевых соединений.

Таблица 24

| Расположение на судне | Наименование топливных систем, количество, шт. |
| --- | --- |
|  | Клапана | Фланцы соединительные |
| на палубе | 35 | 28 |
| в МКО | 48 | 42 |
| В П.О. | 39 | 45 |

В атмосферу через неплотности технологического оборудования поступают углеводороды предельные С12-С19, сероводород. Выброс неорганизованный.

8. Покрасочный участок

Покрасочный участок ИЗА №6002

Окрасочные работы на судах ведутся во время ремонтных работ. Выброс - неорганизованный. Применяется лакокрасочный материал: грунтовка ХС-010, эмаль ПФ-218ГС и растворитель уайт-спирит. При окраске и сушке в атмосферу выделяются аэрозоль краски, бутилацетат, ксилол и уайт-спирит.

Расход эмали ПФ-218 ГС  принят  с учетом расхода растворителя уайт-спирита. Аэрозоль краски пронормирован по взвешенным веществам (2902).

Источники выделения загрязняющих веществ

Таблица 25

| Наименование производства, номер цеха, участка, и т.д. | Номер источника загр. атмосферы | Номер источника выделения | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наименование выпускаемой продукции | Время работы источника выделения, ч | Наименование загрязняющего вещества | Код загр.в-ва | Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника. выделения, т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сут. | год |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Судовые котлы | 0001 | 01 | КВС-68/1-А | Пар | 24.00 | 4380.00 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) | 0301 | 3.5478000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид; Азота оксид | 0304 | 1.7187120 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод; Сажа | 0328 | 2.2705920 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид; Ангидрид сернистый | 0330 | 14.9953680 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337 | 1.0564560 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен | 0703 | 0.0000047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пер.на ванадий) | 2904 | 0.0630720 |
|  |  | 02 | 68/II-А | Пар | 24.00 | 4380.00 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) | 0301 | 3.5478000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид; Азота оксид | 0304 | 1.7187120 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод; Сажа | 0328 | 2.2705920 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид; Ангидрид сернистый | 0330 | 14.9953680 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337 | 1.0564560 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен | 0703 | 0.0000047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пер.на ванадий) | 2904 | 0.0630720 |
| Танки для мазута, дизельного топлива | 0003 | 01 | Бункер для мазута Л.Б. | Мазут | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0001050 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; растворитель РПК-265 П/в пересчете на суммарный органический углерод/ | 2754 | 0.0217696 |
|  |  | 02 | Бункер для мазута Пр. Б. | Мазут | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0001050 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; | 2754 | 0.0217696 |
|  |  | 03 | Расходная емкость для мазута Л.Б. | Мазут | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0000457 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; | 2754 | 0.0094651 |
|  |  | 04 | Расходная емкость для мазута Пр. Б. | Мазут | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0000457 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; | 2754 | 0.0094651 |
|  |  | 05 | Емскость для дизельного топлива | Дизельное топливо | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0000021 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; | 2754 | 0.0007430 |
| Танки нефтесодержащих вод | 0004 | 01 | Кормовой танк льяльных вод Л.Б. | Очистка нефтесодержащих вод | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0000619 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (по метану) | 0415 | 0.0747196 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (по гексану) | 0416 | 0.0276357 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол | 0602 | 0.0003609 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) | 0616 | 0.0001134 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол; Толуол | 0621 | 0.0002269 |
|  |  | 02 | Кормовой танк льяльных вод Средний | Очистка нефтесодержащих вод | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0000619 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (по метану) | 0415 | 0.0747196 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (по гексану) | 0416 | 0.0276357 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол | 0602 | 0.0003609 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) | 0616 | 0.0001134 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол; Толуол | 0621 | 0.0002269 |
|  |  | 03 | Кормовой танк льяльных вод Пр.Б. | Очистка нефтесодержащих вод | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0000619 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0415 | 0.0747196 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0416 | 0.0276357 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол | 0602 | 0.0003609 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол; Ксилол | 0616 | 0.0001134 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол; Толуол | 0621 | 0.0002269 |
| Танки нефтеостатков, трехкаскадный отстойник, насосная | 0005 | 01 | Танк нефтеостатков Средний Л.Б. | СНО | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0006218 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; | 2754 | 0.1289219 |
|  |  | 02 | Танк нефтеостатков Средний, Пр.Б. | СНО | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0006218 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; | 2754 | 0.1289219 |
|  |  | 03 | Трехкаскадный отстойник | Очистка нефтесодержащих вод | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0000060 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (по метану) | 0415 | 0.0070625 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (по гексану) | 0416 | 0.0026120 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол | 0602 | 0.0000340 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) | 0616 | 0.0000110 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол; Толуол | 0621 | 0.0000210 |
|  |  | 04 | Насосы | Перекачка нефтепродуктов | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0028224 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; | 2754 | 0.5851778 |
| Моторное отделение | 0006 | 01 | Заточной станок | Детали | 0.50 | 130.00 | диЖелезо триоксид, Железа оксид (пер.на Fe) | 0123 | 0.0011232 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная; Корунд белый, Монокорунд | 2930 | 0.0007488 |
| Покрасочный участок | 6002 | 01 | Покрасочный участок Грунтовка | Ремонтные работы | 5.00 | 400.00 | Метилбензол; Толуол | 0621 | 0.0249240 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.0048240 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он; Ацетон | 1401 | 0.0104520 |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0.0059400 |
|  |  | 02 | Покрасочный участок Эмаль | Ремонтные работы | 5.00 | 400.00 | Уайт-спирит | 2752 | 0.0316250 |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0.0250125 |
| Запорно-регулирующая арматура | 6001 | 01 | Запорно-регулирующая арматура | Запорно-регулирующая арматура | 24.00 | 8760.00 | Дигидросульфид; Сероводород | 0333 | 0.0023939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; | 2754 | 0.4963165 |
| Дизельгенераторы | 0007 | 01 | Судовой дизельгенератор ДГР 300/500-1 | Электроэнергия | 6.00 | 300.00 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) | 0301 | 0.4800000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид; Азота оксид | 0304 | 0.0780000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод; Сажа | 0328 | 0.0300000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид; Ангидрид сернистый | 0330 | 0.0750000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337 | 0.3900000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен | 0703 | 0.0000008 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид | 1325 | 0.0075000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин | 2732 | 0.1800000 |
|  | 0008 | 01 | Судовой дизельгенератор ДГР 25/1500 | Электроэнергия | 8.00 | 400.00 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) | 0301 | 0.1032000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид; Азота оксид | 0304 | 0.0167700 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод; Сажа | 0328 | 0.0090000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид; Ангидрид сернистый | 0330 | 0.0135000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337 | 0.0900000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен | 0703 | 0.0000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид | 1325 | 0.0018000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин | 2732 | 0.0450000 |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета загрязнения атмосферы (существующее положение)

Таблица 26

| загрязнящих вещест Цех, участок | Источник выделения загрязняющих веществ | Наименование источника вы- броса вредных веществ | К-во ист. под од- ним но- мером, шт. | Номер ист. выброса | Номер режима (стадии) выброса | Высота ист. выброса, м | Диа- метр трубы, м | Параметры газовозд. смеси на выходе из ист.выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наимено- вание | Наименование | К-во, шт | К-во часов рабо- ты в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ско- рость м/с | Объем на 1 трубу куб.м/с | Темпе- ратура гр.С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 - ООО "Морнефтесервис" |
| 1;1 | Судовые котлы; | КВС-68/1-А | 1 | 4380.00 | 0001-Труба | 2 | 0001 |  | 12.00 | 1.5000 | 13.58421 | 24.00527 | 219.0 |
|  |  | 68/II-А | 1 | 4380.00 | судовых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3;1 | Танки нефтесоде | Кормовой танк | 1 | 8760.00 | 0004-Дыхат.клап | 3 | 0004 |  | 3.50 | 0.1200 | 0.35368 | 0.00400 | 21.3 |
|  | ржащих вод; | льяльных вод Л.Б. Кормовой танк льяльных вод Средний | 1 | 8760.00 | аны танков приема льяльных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кормовой танк | 1 | 8760.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | льяльных вод Пр. Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5;1 | Моторное отделе | Заточной станок | 1 | 130.00 | 0006-Вент.труба | 1 | 0006 |  | 8.00 | 0.0500 | 1.50000 | 0.00295 | 21.3 |
|  | ние; |  |  |  | моторного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6;1 | Покрасочный уча | Покрасочный участок | 1 | 400.00 | 6002-Покрасочный | 2 | 6002 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  | сток;Покрасочны | Грунтовка |  |  | участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | й участок | Покрасочный участок | 1 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эмаль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7;1 | Запорно-регулир | Запорно-регулир | 1 | 8760.00 | 6001-Утечки зап | 237 | 6001 |  | 2.00 |  |  |  |  |
|  | ующая арматура; | ующая арматура |  |  | орно-регулир.ар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | матуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8;1 | Дизельгенератор | Судовой дизельг | 1 | 300.00 | 0007-Труба дизе | 1 | 0007 |  | 15.00 | 0.0200 | 4337.4554 | 1.36265 | 450.0 |
|  | ;ДГР 330/500-1 | енератор ДГР 30 |  |  | льгенератора ДГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0/500-1 |  |  | Р330/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8;2 | Дизельгенератор | Судовой дизельг | 1 | 400.00 | 0008-Труба дизе | 1 | 0008 |  | 15.00 | 0.0700 | 47.33663 | 0.18217 | 450.0 |
|  | ;ДГР 25/1500 | енератор ДГР 25 |  |  | льгенератора ДГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | /1500 |  |  | Р25/1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2;1,2 | Танки для | Бункер для мазу та Л.Б. | 1 | 8760.00 | 0003-Дыхат. | 5 | 0003 |  | 4.00 | 0.0500 | 3.56507 | 0.00700 | 21.3 |
|  |  | Бункер для мазу та Пр. Б. | 1 | 8760.00 | клапаны танков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходная емкость | 1 | 8760.00 | для топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для мазута Л.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходная емкость | 1 | 8760.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для мазута Пр. Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Емскость для ди | 1 | 8760.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4;1,2, | Танки нефтеоста | Танк нефтеостатков | 1 | 8760.00 | 0005-Вент.труба | 14 | 0005 |  | 13.00 | 0.4200 | 14.43582 | 2.00000 | 21.3 |
|  | тков, трехкаска | ков Средний, Пр.Б. |  |  | танков СНО,каск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дный отстойник, насосная; Танки нефтеостатков | Танк нефтеостат ков Средний Л.Б Трехкаскадный отстойник | 1 1 | 8760.00 8760.00 | Адов, насосной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насосы | 9 | 8760.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

(Часть 2)

| № ист | Координаты по карте-схеме, м | Ширина площад- ного источ- ника, м | Наименование газоочистных установок | Коэфф. обесп. газо- очи- сткой, % | Ср. экспл. степ. очистки ----- максим. степ. оч., % | Загрязняющее вещество | Выбросы загрязняю- щих веществ | Валовый выброс по источнику, т/год | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 при н.у. | т/год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 0001 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0.0670000 | 2.7910532 | 2.1129120 | 2.1129120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид; | 0.2250000 | 9.3729400 | 7.0956000 | 7.0956000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азот(IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид | 0.1090000 | 4.5406687 | 3.4374240 | 3.4374240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; Азота оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид; | 0.9510000 | 39.6162930 | 29.9907360 | 29.9907360 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 | Бенз[a]пирен; | 0.0000003 | 0.0000125 | 0.0000095 | 0.0000095 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4-Бензпирен |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола | 0.0040000 | 0.1666300 | 0.1261440 | 0.1261440 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоэлектростан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ций (в пер.на в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | анадий) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод; Сажа | 0.1440000 | 5.9986816 | 4.5411840 | 4.5411840 |  |
| 0004 | 9 | 22 |  |  |  |  |  |  | 602 | Бензол | 0.0004557 | 113.9250000 | 0.0010827 | 0.0010827 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол; | 0.0001432 | 35.8000000 | 0.0003402 | 0.0003402 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 | Дигидросульфид; | 0.0000781 | 19.5250000 | 0.0001857 | 0.0001857 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол; Толуол | 0.0002864 | 71.6000000 | 0.0006807 | 0.0006807 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 | Смесь углеводор | 0.0943429 | 23585.7250000 | 0.2241588 | 0.2241588 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одов предельных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С1-С5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 | Смесь углеводор | 0.0348936 | 8723.4000000 | 0.0829071 | 0.0829071 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одов предельных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |

|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 | 3 | -10 |  |  |  |  |  |  | 123 | диЖелезо триокс | 0.0012000 | 407.4366579 | 0.0011232 | 0.0011232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ид, Железа окси |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д (пер.на Fe) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0.0008000 | 271.6244491 | 0.0007488 | 0.0007488 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; Корунд белый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монокорунд |  |  |  |  |  |
| 6002 | -6 | -5 | -4 | -5 | 11 |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он; | 0.0181458 |  | 0.0104520 | 0.0104520 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ац етон |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат | 0.0083750 |  | 0.0048240 | 0.0048240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные веще | 0.0555833 |  | 0.0309525 | 0.0309525 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол; То | 0.0432708 |  | 0.0249240 | 0.0249240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | луол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0527083 |  | 0.0316250 | 0.0316250 |  |
| 6001 | 0 | -10 | 0 | -15 | 12 |  |  |  | 333 | Дигидросульфид; | 0.0000759 |  | 0.0023939 | 0.0023939 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.0157381 |  | 0.4963165 | 0.4963165 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды пр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | едельные С12-С19 |  |  |  |  |  |
| 0007 | -4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид; | 0.7040000 | 516.6396874 | 0.4800000 | 0.4800000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азот(IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид | 0.1144000 | 83.9539492 | 0.0780000 | 0.0780000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; Азота оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид; | 0.1100000 | 80.7249512 | 0.0750000 | 0.0750000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 | Бенз[a]пирен; 3 | 0.0000011 | 0.0008072 | 0.0000008 | 0.0000008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,4-Бензпирен |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.2658333 | 195.0852986 | 0.1800000 | 0.1800000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод; Сажа | 0.0458333 | 33.6353963 | 0.0300000 | 0.0300000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0.5683333 | 417.0789143 | 0.3900000 | 0.3900000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0.0110000 | 8.0724951 | 0.0075000 | 0.0075000 |  |
| 0008 | -2 | 6 |  |  |  |  |  |  | 301 | Азота диоксид; | 0.0572222 | 314.1097553 | 0.1032000 | 0.1032000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азот(IV) оксид) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид ; Азота оксид | 0.0092986 | 51.0428352 | 0.0167700 | 0.0167700 |  |

|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | Сера диоксид; | 0.0076389 | 41.9321275 | 0.0135000 | 0.0135000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нАгидрид сернистый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 | Бенз[a]пирен; | 9.0277778e-08 | 0.0004956 | 0.0000002 | 0.0000002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4-Бензпирен |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0250000 | 137.2324174 | 0.0450000 | 0.0450000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | Углерод; Сажа | 0.0048611 | 26.6840812 | 0.0090000 | 0.0090000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0.0500000 | 274.4648347 | 0.0900000 | 0.0900000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0.0010417 | 5.7180174 | 0.0018000 | 0.0018000 |  |
| 0003 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  | 333 | Дигидросульфид; | 0.0011160 | 159.4285714 | 0.0003035 | 0.0003035 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.2313840 | 33054.8571429 | 0.0632124 | 0.0632124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды пр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | едельные С12-С19 |  |  |  |  |  |
| 0005 | -2 | -7 |  |  |  |  |  |  | 602 | Бензол | 0.0000480 | 0.0240000 | 0.0000340 | 0.0000340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616 | Диметилбензол; | 0.0000150 | 0.0075000 | 0.0000110 | 0.0000110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ксилол (смесь и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зомеров о-,м-,п-) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 | Дигидросульфид; | 0.0028731 | 1.4365500 | 0.0040720 | 0.0040720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 | Метилбензол; | 0.0000300 | 0.0150000 | 0.0000210 | 0.0000210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-С19; | 0.5940243 | 297.0121350 | 0.8430216 | 0.8430216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды пр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | едельные С12-С19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 | Смесь углеводор | 0.0098983 | 4.9491630 | 0.0070625 | 0.0070625 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одов предельных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 | Смесь углеводор одов предельных С6-С10 | 0.0036610 | 1.8305000 | 0.0026120 | 0.0026120 |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Таблица 27

| Вещество | Критерии качества Атмосферного воздуха | Выброс вещества |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | ПДКм.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Класс опасн. | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | диЖелезо триоксид, Железа оксид (пер.на Fe) | 0.000000 | 0.040000 | 0.000000 | 3 | 0.0012000 | 0.0011232 |
| 301 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) | 0.200000 | 0.040000 | 0.000000 | 3 | 0.9862222 | 7.6788000 |
| 304 | Азот (II) оксид; Азота оксид | 0.400000 | 0.060000 | 0.000000 | 3 | 0.2326986 | 3.5321940 |
| 328 | Углерод; Сажа | 0.150000 | 0.050000 | 0.000000 | 3 | 0.1946944 | 4.5801840 |
| 330 | Сера диоксид; Ангидрид сернистый | 0.500000 | 0.050000 | 0.000000 | 3 | 1.0686389 | 30.0792360 |
| 333 | Дигидросульфид; Сероводород | 0.008000 | 0.000000 | 0.000000 | 2 | 0.0041431 | 0.0069551 |
| 337 | Углерод оксид | 5.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 4 | 0.6853333 | 2.5929120 |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (по метану) | 0.000000 | 0.000000 | 50.000000 |  | 0.1042412 | 0.2312213 |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (по гексану) | 60.000000 | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.0385546 | 0.0855191 |
| 602 | Бензол | 0.300000 | 0.100000 | 0.000000 | 2 | 0.0005037 | 0.0011167 |
| 616 | Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 0.0001582 | 0.0003512 |
| 621 | Метилбензол; Толуол | 0.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 3 | 0.0435872 | 0.0256257 |
| 703 | Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 1 | 0.0000015 | 0.0000105 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 4 | 0.0083750 | 0.0048240 |
| 1325 | Формальдегид | 0.035000 | 0.003000 | 0.000000 | 2 | 0.0120417 | 0.0093000 |
| 1401 | Пропан-2-он; Ацетон | 0.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 4 | 0.0181458 | 0.0104520 |
| 2732 | Керосин | 0.000000 | 0.000000 | 1.200000 |  | 0.2908333 | 0.2250000 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |  | 0.0527083 | 0.0316250 |
| 2754 | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; р | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4 | 0.8411464 | 1.4025505 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.500000 | 0.150000 | 0.000000 | 3 | 0.0555833 | 0.0309525 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пер.на ванади | 0.000000 | 0.002000 | 0.000000 | 2 | 0.0040000 | 0.1261440 |
| 2930 | Пыль абразивная; Корунд белый, Монокорунд | 0.000000 | 0.000000 | 0.040000 |  | 0.0008000 | 0.0007488 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6006 | 0301 + 0304 + 0330 + 2904 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) + Азот (II) оксид; Азота оксид + Сера диоксид; Ангидрид сернистый + Мазутная зола теплоэлектростанций (в пер.на ванадий) |
| 6043 | 0330 + 0333 | Сера диоксид; Ангидрид сернистый + Дигидросульфид; Сероводород |
| 6035 | 0333 + 1325 | Дигидросульфид; Сероводород + Формальдегид |
| 6043 | 0330 + 0333 | Сера диоксид; Ангидрид сернистый + Дигидросульфид; Сероводород |
| 6204 | 0301 + 0330 | Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) + Сера диоксид; Ангидрид сернистый |
|  | Всего |  |  |  |  | 4.6436107 | 50.6568456 |
| в том числе твердых: |  |  |  |  |  | 4.7391525 |
| жидких/газообразных: |  |  |  |  |  | 45.9176931 |

Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ, перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, выполненный на программном унифицированном комплексе «Призма», позволил произвести развернутый анализ воздействия  выбросов источников загрязнения атмосферы ООО «Морнефтесервис» на качество атмосферного воздуха.

Детальные расчеты целесообразны для следующих ЗВ и ГС:

Таблица 28

| Вещество |
| --- |
| Код | Наименование |
| 333 | Дигидросульфид; Сероводород |
| 621 | Метилбензол; Толуол |
| 1210 | Бутилацетат |
| 1401 | Пропан-2-он; Ацетон |
| 2752 | Уайт-спирит |
| 2754 | Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; растворитель РПК-265 |
| 2902 | Взвешенные вещества |
|  | ГС 6006: 0301 + 0304 + 0330 + 2904 |
|  | ГС 6204: 0301+0330 |

Оценка влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха  для промплощадки ООО «Морнефтесервис» проводилась по точкам максимальных концентраций для расчетных веществ на границе СЗЗ, вне СЗЗ, жилой зоны при критерии качества атмосферного воздуха 0,8 ПДК согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». М., 2001.

Все необходимые сведения для чтения результатов расчета приведены в выходной карте - схеме расположения источников загрязнения атмосферы ООО «Морнефтесервис»  с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций, границами промплощадки, ближайшей жилой застройки, точками максимальных концентраций по каждому загрязняющему веществу  представлены также в приложении № 3.

Максимальные приземные концентрации на  границе ЖЗ, СЗЗ, вне СЗЗ  по каждому З.В в виде таблиц представлены ниже:

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗВ и ГС

Таблица 29

| Код и наименование ЗВ : 0333 - Дигидросульфид; Сероводород Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| --- |
| Контрольная точка | Эталонные расчетные концентрации при опасной скор.ветра |
| Тип точки | Координата Х(м) | Координата У(м) | Высота Z(м) | Макс.концентрация с фоном | Направл. ветра от оси X(°) | Скорость ветра (м/с) | Фон |
|  |  |  |  | (мг/м3) | доли ПДК |  |  | (мг/м3) | доли ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | 1000 540 997 0 | 200 383 -135 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.000150 0.000274 0.000152 0.006580 | 0.018777 0.034294 0.019048 0.822458 | 11.0 35.0 352.0 237.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 2754 - Алканы С12-С19; Углеводороды предельные С12-С19; раст Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | 1000 540 995 0 | 200 383 -145 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.029992 0.054301 0.030333 1.264529 | 0.029992 0.054301 0.030333 1.264529 | 11.0 35.0 351.0 236.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 1401 - Пропан-2-он; Ацетон Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -500 540 -1011 0 | 900 383 1 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.002092 0.003494 0.002140 0.331736 | 0.005976 0.009982 0.006115 0.947816 | 120.0 35.0 179.0 49.0 | 0.75 6.80 0.75 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 1210 - Бутилацетат Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -500 540 -1011 0 | 900 383 1 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.000965 0.001612 0.000988 0.153109 | 0.009654 0.016124 0.009878 1.531091 | 120.0 35.0 179.0 49.0 | 0.75 6.80 0.75 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 2902 - Взвешенные вещества Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -500 540 -1011 0 | 900 383 1 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.002975 0.005738 0.003078 2.738237 | 0.005951 0.011477 0.006155 5.476473 | 119.0 35.0 179.0 46.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |

| Код и наименование ЗВ : 0621 - Метилбензол; Толуол Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| --- |
| Контрольная точка | Эталонные расчетные концентрации при опасной скор.ветра |
| Тип точки | Координата Х(м) | Координата У(м) | Высота Z(м) | Макс.концентрация с фоном | Направл. ветра от оси X(°) | Скорость ветра (м/с) | Фон |
|  |  |  |  | (мг/м3) | доли ПДК |  |  | (мг/м3) | доли ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -500 540 -1011 0 | 900 383 1 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.005005 0.008376 0.005120 0.791063 | 0.008341 0.013961 0.008533 1.318438 | 120.0 35.0 179.0 49.0 | 0.75 6.80 0.75 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 2752 - Уайт-спирит Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -500 540 -1011 0 | 900 383 1 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.006076 0.010148 0.006217 0.963596 | 0.006076 0.010148 0.006217 0.963596 | 120.0 35.0 179.0 49.0 | 0.75 6.80 0.75 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0301 - Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -1000 540 -990 -200 | 200 383 175 200 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.003796 0.005851 0.003868 0.008567 | 0.018980 0.029253 0.019338 0.042833 | 169.0 35.0 170.0 135.0 | 6.80 6.80 6.80 6.77 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0304 - Азот (II) оксид; Азота оксид Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -1000 540 -990 -200 | 200 383 175 200 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.001839 0.002834 0.001874 0.004150 | 0.004597 0.007086 0.004684 0.010375 | 169.0 35.0 170.0 135.0 | 6.80 6.80 6.80 6.77 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0330 - Сера диоксид; Ангидрид сернистый Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -1000 540 -990 -200 | 200 383 175 200 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.016044 0.024729 0.016347 0.036208 | 0.032089 0.049458 0.032694 0.072417 | 169.0 35.0 170.0 135.0 | 6.80 6.80 6.80 6.77 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |

| Код и наименование ЗВ : 0703 - Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| --- |
| Контрольная точка | Эталонные расчетные концентрации при опасной скор.ветра |
| Тип точки | Координата Х(м) | Координата У(м) | Высота Z(м) | Макс.концентрация с фоном | Направл. ветра от оси X(°) | Скорость ветра (м/с) | Фон |
|  |  |  |  | (мг/м3) | доли ПДК |  |  | (мг/м3) | доли ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -1000 540 -990 -200 | 200 383 175 200 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 5.061310e-09 7.800877e-09 5.156754e-09 1.142224e-08 | 0.000506 0.000780 0.000516 0.001142 | 169.0 35.0 170.0 135.0 | 6.80 6.80 6.80 6.77 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 2904 - Мазутная зола теплоэлектростанций (в пер.на ванадий) Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -1000 540 -990 -100 | 200 383 175 100 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.000072 0.000143 0.000074 0.000457 | 0.003587 0.007144 0.003681 0.022844 | 169.0 35.0 170.0 135.0 | 6.80 6.80 6.80 6.77 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0328 - Углерод; Сажа Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -1000 540 -990 -200 | 200 383 175 200 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.002429 0.003744 0.002475 0.005483 | 0.016196 0.024963 0.016502 0.036551 | 169.0 35.0 170.0 135.0 | 6.80 6.80 6.80 6.77 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0337 - Углерод оксид Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | -1000 540 -990 -200 | 200 383 175 200 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.001130 0.001742 0.001152 0.002551 | 0.000226 0.000348 0.000230 0.000510 | 169.0 35.0 170.0 135.0 | 6.80 6.80 6.80 6.77 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0602 - Бензол Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | 500 534 1002 0 | 900 391 -98 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.000033 0.000073 0.000033 0.003366 | 0.000109 0.000245 0.000111 0.011219 | 61.0 35.0 353.0 248.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |

| Код и наименование ЗВ : 0616 - Диметилбензол; Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| --- |
| Контрольная точка | Эталонные расчетные концентрации при опасной скор.ветра |
| Тип точки | Координата Х(м) | Координата У(м) | Высота Z(м) | Макс.концентрация с фоном | Направл. ветра от оси X(°) | Скорость ветра (м/с) | Фон |
|  |  |  |  | (мг/м3) | доли ПДК |  |  | (мг/м3) | доли ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | 500 534 1002 0 | 900 391 -98 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.000010 0.000023 0.000010 0.001058 | 0.000052 0.000115 0.000052 0.005288 | 61.0 35.0 353.0 248.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (по метану) Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | 500 534 1002 0 | 900 391 -98 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.006793 0.015187 0.006863 0.696788 | 0.000136 0.000304 0.000137 0.013936 | 61.0 35.0 353.0 248.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (по гексану) Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | 500 534 1002 0 | 900 391 -98 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.002513 0.005617 0.002538 0.257714 | 0.000042 0.000094 0.000042 0.004295 | 61.0 35.0 353.0 248.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 0123 - диЖелезо триоксид, Железа оксид (пер.на Fe) Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | 1000 540 985 0 | -200 383 -214 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.000039 0.000097 0.000040 0.002901 | 0.000097 0.000242 0.000101 0.007252 | 349.0 36.0 348.0 107.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |
| Код и наименование ЗВ : 2930 - Пыль абразивная; Корунд белый, Монокорунд Расчетный прямоугольник номер: 1 |
| Вне CЗЗ ЖЗ Гран.СЗЗ MAX | 1000 540 985 0 | -200 383 -214 0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 0.000026 0.000065 0.000027 0.001934 | 0.000647 0.001615 0.000671 0.048350 | 349.0 36.0 348.0 107.0 | 6.80 6.80 6.80 0.50 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 |

Из   анализа   результатов   расчета  по  определению  концентраций загрязняющих веществ в приземном слое ЖЗ, СЗЗ, вне СЗЗ следует, что при данных условиях по загрязняющим веществам, выбрасываемым от промплощадки ООО «Морнефтесервис»  превышения   предельно   допустимых    концентраций не  наблюдается, т.е.  санитарно-гигиенические нормативы качества, предъявляемые к качеству атмосферного воздуха соблюдаются.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы  и максимальные  приземные  концентрации, приведены  в таблице 30.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

Таблица 30

| Наименование вещества | Номер конт роль ной точки | Допустимый вклад Сд | Расчетная максимальная приземная концентрация (доли ПДК) | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной (экозащит-ной)зоны | ИЗА № | % вкла-да | Принадлежность исто-чника (промлощадка; цех;участок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2754 - Алканы С12-С19; |  |  | 0.0543007 |  | 0003 | 60.29 | 1;2;1,2 |
| Углеводороды |  |  |  |  | 0005 | 34.13 | 1;4;1,2,3 |
| предельные С12-С19; |  |  |  |  | 6001 | 5.58 | 1;7;1 |

С точки зрения воздействия выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха промплощадка относится к 3-ой категории опасности.

Мероприятия по регулированию выбросов при  неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) разрабатываются при одновременном выполнении следующих условий:

- для предприятий 1-2 категории опасности;

- при составлении организациями Росгидромета прогнозов о наступлении неблагоприятных метеоусловий для населенного пункта, в котором расположено предприятие.

Предупреждения в связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями составляются в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы.

В связи с тем, что промплощадка ООО «Морнефтесервис» относиться к 3 категории опасности, план мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)  не разрабатывался. Степень воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности по сбору и обработке нефтеотходами оценивается как допустимая.

# Воздействие шума

К основным источникам шума относится судовое оборудование (механизмы, системы, устройства и т.д.). На стоянке и при малых скоростях хода шум судна создается источниками механической природы. Суммарные уровни этого шума изменяются со скоростью хода, как правило, незначительно.

Указанные источники формируют акустические поля судов практически всех классов и назначений. Однако у некоторых из них могут проявляться специфические источники, роль которых при определенных условиях может оказаться преобладающей. Наибольший вклад в формировании акустического поля судна вносят: дизельгенераторы, насосы.

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются  для водного транспорта - эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА, и максимальный уровень звука LАмакс,  дБА, на расстоянии 25 м от борта судна.

При расчете ожидаемой шумности учитывается шум от «НЗС-5», судов сторонних организаций, а также от операций по приему и обработке нефтесодержащих отходов.

Акустические характеристики плавсредств и насосов приняты по справочной литературе  и приведены в таблице 28.

Акустические характеристики плавсредств и насосов

Таблица 28

| Источник | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | La |
| --- | --- | --- |
|  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Судно «НЗС-5» | 25 | 66 | 66 | 63.1 | 54.3 | 48.1 | 42.7 | 38.5 | 34 | 29.5 | 52 |
| Насосы | 1.5 | 68 | 68 | 70 | 69 | 72 | 74 | 70 | 69 | 64 | 0 |
| Судно-сдатчик отходов | 25 | 66 | 66 | 63.1 | 54.3 | 48.1 | 42.7 | 38.5 | 34 | 29.5 | 52 |

Члены экипажа  проинструктированы относительно правильной эксплуатации и ремонта механизмов, глушителей и других устройств, снижающих шум, для того, чтобы исключить возможность возникновения дополнительного шума.

Учитывая, что ближайший жилой дом находится на расстоянии 620 метров;

-на расстоянии  760 м Соломбальская поликлиника Водников  (ул. Адмиралтейская, 2)

-   на расстоянии  644 м Школа Среднего Общего образования № 41 (пр.Никольский, 24)

-   на расстоянии  630 м - парк (рядом с школой)

- на расстоянии 880 м - Оздоровительный центр "Меридиан" (ОАО "Северное морское пароходство"); и  значения максимального уровя звука LАмакс для осущетвляемых видов деятельности не превышают допустимые уровни шумового воздействия на расстоянии 25 метров, можно сделать вывод о минимальном шумовом воздействии.

# Воздействие на водные ресурсы

В данной работе рассматривается возможность загрязнения водного объекта сточными водами при осуществлении хозяйственной деятельности по сбору и  обработке нефтесодержащих отходов. Данный вид хозяйственной деятельности предприятие ООО «Морнефтесервис» осуществляет непосредственно в зоне операционной акватории ОАО «Мортехсервис», причал №76, расположенной на берегу реки Кузнечиха острова Мосеев г. Архангельска.

Код ГВК водного объекта протоки Кузнечиха реки Северная Двина – 20 БЕЛ КОРАБЕ 0006 0009. Код водохозяйственного участка (ВХУ) – 03.02.03.004, длина реки протоки Кузнечихи  25 км. Тип водного объекта – река.

По рыбохозяйственным нормативам протока Кузнечиха относится к водоемам 2 категории рыбохозяйственного водопользования.

Причал № 76 находится в собственности ОАО «Северное морское пароходство», акватория протоки Кузнечихи использульзуется для размещения плавательных средств на основании договора водопользования № 29-03.02.03.004-Р-ДНБВ-С-2009-00378/00 от 25.08.2009 г. (приложение 1)

С целью соблюдения природоохранного законодательства предприятием разработана и согласована «Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной» (приложение 4) протоки Кузнечиха реки Северная Двина.

В соответствии с Программой проводятся визуальные наблюдения за состоянием водного объекта и его водоохранной зоны с причальных сооружений предприятия. Программой предусматривается определение морфометрических показателей на водном объекте: максимальная глубина, минимальная глубина, средняя глубина. Также, в водоохранной зоне определяются: густота эрозионной сети; площади залуженных участков, площади участков под древестной и кустарниковой растительностью.

Мероприятия регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, а также их периодичность указаны в пунктах 5- 7 данной Программы (приложение 9).

Таким образом, степень воздействия на водный объект в случае пользования акваторией для размещения плавательных средств при эксплуатации причалов будет минимальной.

Мониторинг водных объектов

Под государственным мониторингом окружающей среды (государственным экологическим мониторингом) понимается комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов (далее именуется - экологический мониторинг).

Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. ст.63, предусматривает осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) в целях наблюдения за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия, а также в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации для предотвращения и уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды. В соответствии с этим же законом (ст. 4) поверхностные воды относятся к объектам охраны окружающей среды.

  - соответствии со ст. 30 Водного кодекса (№74-ФЗ от 03.06.2006 г), государственный мониторинг водных объектов представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических, юридических лиц.

Государственный мониторинг водных объектов осуществляется в целях:

- своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих процессов;

- оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов;

- информационного обеспечения управления в области использования и охраны водных объектов, в том числе для государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

Порядок осуществления государственного мониторинга водных объектов определяет «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 10.04.2007г № 219.

  - соответствии с п. 6 «Положения…» мониторинг состоит из:

- мониторинга поверхностных водных объектов с учетом данных мониторинга, осуществляемого при проведении работ в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

- мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных зон;

- мониторинга подземных вод с учетом данных государственного мониторинга состояния недр;

- наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе за гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и водоотведении.

Организация и осуществление мониторинга проводятся Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральным агентством по недропользованию, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с участием уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - участники ведения мониторинга). Мониторинг осуществляется в границах бассейновых округов с учетом особенностей режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей.

При проведении мониторинга используются сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами и водохозяйственными системами, в том числе за гидротехническими сооружениями, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с которыми взаимодействуют участники ведения мониторинга (далее - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти), а также сведения, полученные в результате наблюдений собственниками водных объектов, водопользователями и недропользователями.

В соответствии с п. 16 «Положения…» собственники водных объектов и водопользователи в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации ведут регулярные наблюдения за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами и представляют в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов сведения, полученные в результате такого учета и наблюдений, в соответствии с установленными формой и периодичностью.

ОАО «СМП» в полной мере соблюдает требования п. 16 Положения «об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»: проводит регулярные наблюдения за водным объектом, предоставляет сведения в Двинско-Печорское БВУ в виде установленных отчетностей.

ОАО «СМП» осуществляет использование водного объекта – протоки Кузнечиха р. Северная Двина на основании договора водопользования № 29-03.02.03.004-Р-ДНБВ-С-2009-00378/00 от 25.08.2009 г. (приложение)

Цель водопользования – использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей (размещение плавательных средств). К договору водопользования разработаны следующие документы:

- Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;

- Материалы в графической форме с пояснительной запиской к ним.

Мониторинг при осуществлении хозяйственной деятельности проводится ОАО «СМП» в целях:

- своевременного выявления возникновения возможных негативных процессов;

- оценки количественных параметров их проявления;

- разработки и реализации мер по предотвращению их повторения;

- при необходимости, разработки и осуществления мер по устранению последствий негативного воздействия хозяйственной деятельности;

- сбора и хранения данных наблюдений.

Мониторинг поверхностного водного объекта – протоки Кузнечиха, предприятие осуществляет на основе «Программы ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной», при размещении на акватории причальных сооружений и плавательных средств.

ОАО «СМП» посредством документов, упомянутых выше, предусматривает проведение рядом с зоной размещения причала и плавательных средств (стоянка судов) с описанием

расположения мест наблюдений за морфометрическими особенностями водного объекта.

Кроме того предприятием разработан и утвержден План ЛАРН, согласно «По организации о введении в действие Плана ЛАРН». Планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов проводится в целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению ЧС, поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимального снижения ущерба и потерь для окружающей среды и населения, в случае их возникновения.

Наблюдения за морфометрическими особенностями, водоохраной зоной и гидрохимическим режимом водных объектов осуществляются на протяжении всей береговой линии протоки Кузнечиха в местах размещения причалов и зоны отстоя и стоянки судов.

В результате жизнедеятельности экипажа судна «НЗС-5», будут образовываться хозяйственно-бытовые сточные воды. Хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в сборных цистернах объемом 3,5 м3, установленных на судне, и по мере необходимости сдаются на очистные сооружения по договору с ОАО «СЦБК». Далее, совместно с очищенными нефтесодержащими водами, откачиваются в автоцистерну и транспортируются для слива в лоток хозяйственно-бытовых сточных вод (договор с ОАО «СЦБК»). Для транспортировки хозбытовых сточных вод используется спецавтомашина КАМАЗ, с полуприцепом цистерной вместимостью 28,550 м3.  По данным первичного учета за год на НЗС № 5 образуется 28 м3 хозбытовых сточных вод.

Воды подсланевые  с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% будут образовываться при эксплуатации судового оборудования. Протечки дизельного топлива, моторного масла и воды от уборки машинного отделения по специальным отверстиям в полу машинного отделения попадают в подсланевое пространство - пространство между полом и корпусом судна. Из подсланевого пространства нефтесодержащие воды поступают по специальной системе трубопроводов в емкость для накопления. Подсланевые воды собираются в отстойный танк, имеющийся на судне, а затем идут на обработку на «Опытно-промышленную установку по очистке нефтесодержащих вод». В процессе деятельности по обращению с нефтесодержащими отходами на НЗС №5 образуются очищенные сточные воды, которые накапливаются в танке очищенных сточных вод емкостью 23,2 м3. Далее откачиваются в автоцистерну и транспортируются для слива в лоток хозяйственно-бытовых сточных вод (договор с ОАО «СЦБК», приложение 6). Для транспортирования очищенных нефтесодержащих вод используется спецавтомашина КАМАЗ, с полуприцепом цистерной вместимостью 28,550 м3 (договор на транспортные услуги, приложение 5).

Учет очищенных сточных вод ведется при помощи водосчетчика. Очищенная сточная вода из танка для сбора очищенных сточных вод электрическим насосом через водосчетчик подается на колонку, откуда по шлангу перекачивается в автомашину для последующего транспортирования.

Ввиду исключения сброса хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих сточных вод с судов в акваториях морских портов, и предусматриваемых организационно-технических мероприятий в период осуществления операций по сбору отходов отрицательное воздействие деятельности по обращению с нефтесодержащими отходами на поверхностные воды сведено к минимуму.

# Воздействие на донные грунты

Деятельность по обращению с нефтесодержащими отходами не предусматривает проведение никаких строительных работ, в том числе проведения дноуглубительных работ и дампинга, что исключает негативное влияние на донные грунты.

# Воздействие на биоту

При осуществлении намечаемой деятельности по обращению с нефтесодержащими отходами гидротехнические работы не производятся. Оценка воздействия на биоту проведена в отдельном томе.

Воздействие образующихся в результате эксплуатации судна  отходов.

В данном разделе произведен расчет отходов, которые  образуются  непосредственно в процессе хозяйственной деятельности ООО «Морнефтесервис». Предприятием заключены договоры	 на передачу	отходов специализированным лицензированным организациям (копии договоров  в приложении).

1) 47110101521 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

Расчет нормативного количества образования отработанных люминесцентных и ртутных ламп (в тоннах и в штуках) производится на основании данных о сроке службы типов ламп, используемых для освещения помещений (расчетно-аналитическим методом).

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

M = Q * Q2 * K * (mg * 0.001) / K1r

где Q  - количество установленных ламп указанного типа в штуках;

Q2 - количество рабочих суток лампы указанного типа в году;

mg - вес одной лампы (кг);

K1r - эксплуатационный срок службы ламп (час) выбранного типа;

K  - среднее время работы в сутки 1-ой лампы указанного типа (час).

Расчет проведен на основании нормативно-методических документов:  "Методика расчета объемов образования отходов. МРО-6-99.Отработанные ртутьсодержащие лампы", СПб., 1999;  "РД 153-39.4-115-01 Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО "АК ТРАНСНЕФТЬ";  "Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потреб-ления", НИЦПУРО, М., 1996.

Для каждой лампы есть дополнительные данные "Содержание ртути %" (значение по умолчанию - 0.12% от веса лампы), которые не используются для расчета нормативного  объема образования отходов, но выводится для справки.

Формула расчета содержания ртути в лампах (г):

MHg = Q * Q2 * K * mg / K1r * (Hg * 1000 / 100)

где Hg - cодержание ртути (%) для каждой лампы;

100 - коэффициент перевода (% -> доли);

1000 - коэффициент  перевода (килограмм -> грамм).

Наименование ресурса: "Ртутные лампы люминесцентные"

K1r=12000-Срок службы,час

Q2=365-Суток работы в году

K=10-Время работы в сутки,час

| Наименование вида работ | Расчет в цифрах: М=Q*p*N*Kn | Нормативная масса M, т |
| --- | --- | --- |
| Освещение помещений люминесценными и ртутными лампами | 0,00137=10*365*10*0.45*0.001/12000 | 0,001 |
| ИТОГО |  | 0,001 |

2) 911100 01 31 3 Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15%

Расчет произведен в соответствии с Письмом Мин транспорта РФ № НС-23- 667 от 30.03.2001

Расчетная формула:

М= Ni х k / Nmax x CНmax х N, м3/год,

где Ni – мощность плавсредства;

Nmax – максимальное значение мощности интервала;

CНmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности;

N - количество рабочих дней в году, дней;

k - количество установленных двигателей, шт.

М=25*2*/27*0,03*365=0,169 т/год

Ориентировочное количество образования нефтесодержащих вод при эксплуатации судна

(по данным предприятия) составляет 120 тонн в год.

3) 91920401603 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)

Расчет произведен в соответствии с «Временными методическими рекомендациями по расчету нормативов образования отходов производства и потребления», Санкт-Петербург, 1998.

Расчетная формула: М = m / (1- k), т/год,

где m - количество сухой ветоши, израсходованной за год, т/год, k - содержание масла в промасленной ветоши, k=0,05-0,2.

М=0,2/1-0,2=0,25 т

4) 61890201203 Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные

Расчет проведен на основании и с учетом следующих нормативно-методических документов: «Временным методическим рекомендациям по оформлению проекта нормативов предельного  размещения отходов для предприятия», Санкт-Петербург,1998.

Норма образования золосажевых отложений при сжигании мазута рассчитывается по формуле:

N=0,01*B*(ά* Ap+q4*Qt/32680)*0,02, т/год

B-годовой расход мазута, 800 т,

Ά-доля золы,уносимой с газами,

Ap-зольность топлива,%, Ap=0,05

q4-потери с механическим недожегом,%

Qt-теплотворная способность топлива, КДж/кг, Qt=41000,

0,02-удельное количество отложений при сжигании мазута, т/т золы

Дополнительно в котле утилизируются:

Шлам нефтеотделительных установок-363 тонны,

Шлам от зачистки танков нефтеналивных судов-1650 тонн,

Синтетические и минеральные масла отработанные-50 т

| Наименование вида работ | Наименование ресурса | Кол-во ресурс | Расчет в цифрах: | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q |  |  | M |
| Судно "Нефтезачистная станция-5" |
| Топка котла | Мазут | 2863 | 0,01*2863*(0,85*0,05+0,02*41000/32680)*0,02 | 0,039 |

По данным предприятия, фактическое количество золы, образующееся от зачистки котлов за 2016 г, составило 0,637 т.

5) 72310201393 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более

Количество шлама, образующегося при предварительном отстаивании и в трехкаскадном отстойнике, определяется по формуле:

W= (C1-C2)*Q/1000000, т

где C1-начальная концентрация нефтепродукта в сточной воде, г/м 3

C2 –концентрация нефтепродукта в осветленной воде, г/м 3

C1 =1500 г/м,3  C2=150 г/м 3

Q-расход воды, м3/год

W= (1500-150)* 3656,89/1000000=4,937 т

По данным предприятия, фактическое количество отхода за 2016 г составила 363,3 т

6) 73310001724	Мусор	от офисных	и бытовых	помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Расчет проведен в соответствии с Письмом министерства транспорта РФ № НС-23-667  от 30.03.01 г.

Расчетная формула: М = N * m * t, где:

М – масса образующегося мусора, т/год; N – количество членов экипажа, человек, работающих в одну смену;

m – удельная норма образования отхода на одного человека, кг/чел.сут; m=0,6

t – режим работы, дней/год; t = 365 дней/год.

М=8*0,6*365/1000=1,752 т/год

7) 73321001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный

Отход образуется от уборки производственных помещений судна, площадь которых составляет 200 м2

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

M = Q * Gn *p* N

где Q  - количество расчетных единиц;

Gn - норматив в килограммах на 1 расчетную единицу, 0,0001 на 1 м,2

p-плотность мусора, 0,4 т/м3,

N-количество дней уборки

М=200*0,0001*250*0,4=2 т/год

8) 89000001724 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

По данным предприятия, фактическое количество отхода от проведения ремонтных работ на судне за 2016 г составило 3,4 т.

Организация работ в области обращения с отходами

      - соответствие с требованиями федерального закона «Об отходах производства и потребления» (№ 89-ФЗ) от 24.06.1998 г, для осуществления деятельности по обращению отходами на предприятии, ООО «Морнефтесервис» была получена лицензия на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов 3-4 классов опасности.

Для отходов I-IV классов опасности в установленном порядке разработаны паспорта отходов.

Лица, которые допущены к обращению с отходами I - IV класса опасности, имеют профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами (приложение).

На судне «Нефтезачитсная станция № 5» организованы места временного накопления отходов, откуда они, по мере накопления передаются специализированным организациям.

Накопление отхода осуществляется на площадках, соответствующих требованиям СанПиНа.

Таким образом, осуществление погрузочно-разгрузочных работ и схема обращения с отходами, предусматривающая сбор, безопасное временное накопление, обработку, утилизацию и размещение всех видов образующихся и принятых отходов, отвечает требованиям российского законодательства в области обращения с отходами.

Степень воздействия на окружающую среду при обращении с отходами оценивается как допустимая.

4.2 Возможные аварийные вредные воздействия на окружающую среду в ходе осуществления деятельности

4.2.1 Варианты аварийных ситуаций

Несмотря на явную тенденцию к снижению аварийности нефтеналивного танкерного флота, аварии танкеров до сих пор остаются источниками экологического риска.

По классификации Международной федерации владельцев танкеров по предотвращению загрязнений (ИТОПФ) International Tanker Owners Pollution Federation, нефтяные разливы принято делить на три категории в зависимости от объемов утечки нефти (нефтепродуктов):

# малые - менее 7 т; средние - от 7 до 700 т; большие - более 700 т.

Согласно вышеуказанной классификации и расчетам, выполненным в Плане  ЛРН   ООО

«Морнефтесервис», при проведении  операций по сбору нефтеотходов судном «НЗС-5», возможны малые, средние и большие утечки нефтепродуктов.

Согласно исследованиям экспертов европейской группы TACIS, частота разливов нефти более 1 т при судозаходе может считаться равной 5х10-4.

Основными операциями, производимыми с нефтепродуктами на НЗС-5, являются:

-сбор нефтесодержащих отходов

-утилизация нефтесодержащих отходов

- обработка нефтесодержащих вод

-прием мазутного топлива.

Сбор нефтесодержащих отходов

Нефтесодержащие (льяльные) воды принимаются непосредственно с судов или с судов-сборщиков путем перекачивания в 3 кормовые нефтеотсека объемом 85,2, 95,9 и 85,2, общий объем отсеков 266,3 м3. Зимой к НЗС-5 для сдачи льяльных вод подходят только ледоколы.

В зимний период для приема нефтесодержащих вод ООО «Морнефтесервис» арендует автоцистерну с объемом цистерны 28 м3.

Нефтешлам на НЗС-5 поступает в металлических бочках. Для приема нефтешлама предусмотрено два отсека объемом по 81,19 м3.

Утилизация нефтесодержащих отходов

Для очистки нефтесодержащих вод и моечных растворов используется специальная опытно-промышленная установка. До начала очистки принятые нефтесодержащие  воды отстаиваются в течение 6 часов. Отстоявшийся  фильтрат  подается через фильтр грубой очистки на трехкаскадный отстойник, образовавшийся при очистке шлам перекачивается в танк нефтеостатков. Из третьего каскада отстойников нефтесодержащая вода с остаточным содержанием нефтепродуктов менее 150 мг/л  через фильтр грубой очистки поступает  на  блок  фильтрующих элементов «Ромашка».

Фильтрующий элемент представляет собой корпус пластинчатого типа, выполненный из полистирола. Принцип работы модуля основан на методе ультрафильтрации на мембранных элементах. Полупроницаемость мембраны и градиент давления (над мембраной и под мембраной) позволяет выделить фильтрат, который направляется на доочистку. Не прошедшая через фильтрующие элементы сточная вода, возвращается в систему для последующей фильтрации.

Концентрация нефтепродуктов в воде после прохождения  фильтрующих элементов составляет 5 мг/л.

По мере работы установки в режиме очистки происходит падение производительности фильтрующих элементов по очищенной воде, что вызывает необходимость их регенерации.

Переход установки на  режим регенерации осуществляется каждый раз после завершения цикла очистки. При этом, на фильтрующие элементы в режиме противотока подается моечный раствор  и циркулирует по контуру. Моющий  раствор при замене  направляется  на первый  каскад  очистки.

Доочистка

Для доочистки стоков от нефтепродуктов принята технологическая схема, включающая  обработку сточных вод  озоно-воздушной смесью.

Стоки направляются в реактор, куда противотоком подается озоно-воздушная смесь. В реакторе осуществляется смешение озоно-воздушной смеси с водой, растворение в ней озона и окисление содержащихся нефтепродуктов. Установка обеспечивает  уровень очистки  содержания нефтепродуктов - 0,05 мг/л.

Сдача очищенных вод

Воды, прошедшие очистку по мере накопления вывозятся арендуемой автоцистерной на станцию биологической очистки ОАО «СЦБК». Договор на прием сточных вод представлен в приложении.

Прием мазутного топлива

Для накопления мазута предназначены две навесные накопительные емкости объемом по 62,5 м3 и две навесные расходные емкости объемом по 29,1 м3.

Мазутное топливо для работы судового котла НЗС-5 будет доставляться автотопливозаправщиком по договору поставки с бункерной компанией или же ООО «Морнефтесервис» будет доставлять топливо арендованным автотопливозаправщиком. В первом случае при разгерметизации топливозаправщика и разливе нефтепродуктов ответственность за ликвидацию разлива несет бункерная компания, операции по ЛРН будут осуществляться согласно Плана ЛАРН компании. Во втором случае, операция по ликвидации разливов будет проходить по Плану ЛАРН ООО «Морнефтесервис».

Бункеровочные операции на территории порта Архангельск производятся только по разрешению Инспекции государственного контроля порта (далее по тексту ИГПК) ФГУ «Администрация морского порта Архангельск» (далее по тексту  ФГУ «АМПА»). Вахтенная служба судна не менее чем за 30 минут до начала бункеровочных операций обязана сообщить о предстоящей бункеровке в ИГПК. При отсутствии у бункерных компаний утвержденного в установленном порядке Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» разрешение на бункеровку не выдается.

4.2.2. Возможные источники чрезвычайной ситуации

При эксплуатации НЗС-5 разливы нефтепродуктов наиболее вероятны в процессе сбора на судно топлива, нефтесодержащих (льяльных) вод, а также при возникновении аварийных ситуаций.

Наиболее вероятными причинами разливов нефтепродуктов при осуществлении операций по приему топлива и нефтесодержащих (льяльных) вод:

разрывы грузовых шлангов,

повреждения (разрушения) технологического трубопровода,

повреждения (разрушения) соединительных узлов и насосов,

нарушение герметичности насосного оборудования,

переливы нефтепродуктов при их перекачке на судно.

Данные разливы происходят большей частью вследствие халатности экипажа судов.

Причинами разливов нефтепродуктов при эксплуатации могут быть аварийные ситуации, такие как: пожар/взрыв; повреждение корпуса в результате столкновения с другим судном при маневрировании и швартовках.

4.2.3. Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов

Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов осуществляется с целью определения необходимого состава сил и специальных технических средств на проведение мероприятий по локализации и ликвидации разливов.

В соответствии с «Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240, целью прогнозирования (см. пункт 5 Правил) является определение:

 возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, степени их негативного влияния на население и объекты его жизнеобеспечения, на объекты производственной и социальной сферы, а также на объекты окружающей природной среды;

 границ районов повышенной опасности возможных разливов нефти   и нефтепродуктов;

 последовательности, сроков и наиболее эффективных способов выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Прогнозирование осуществляется относительно последствий максимально возможных разливов нефти и нефтепродуктов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий.

Согласно пункту 2 «Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613, планы разрабатываются с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:

 автоцистерна – 100 объема;

 нефтеналивное судно – 2 танка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЗС-5

Для расчета максимально возможного разлива берем максимальный объем двух  смежных танков: кормового танка для нефтеостатков объемом 85,2 м3 и бункера для мазута объемом 62,5 м3. Таким образом, максимально возможный разлив может составить 148 м3 ~ 145 тн.

БУНКЕРОВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Бункеровка НЗС-5 мазутом планируется с автотопливозаправщика. Объем цистерны автотопливозаправщика составляет не более 10 м3. Таким образом, максимальный объем разлива при проведении бункеровочных операций  с автотопливозаправщика составит 10 м3.

Потенциальным местом разлива при бункеровке является место подключения сливного и приемного патрубков. В случае разгерметизации автотопливозаправщика на причале нефтепродукты разольются по территории причала и попадут в водный объект.

Вахтенная служба НЗС-5 во время бункеровки находится на палубе с мобильными (пожаробезопасными) средствами радиосвязи и готова немедленно выполнить указание мастера по наливу или, в случае необходимости, дать команду об экстренной остановке грузовых операций. Поэтому в случае разгерметизации сливного и приемного патрубков разлив будет предотвращен на начальной стадии и составит незначительный объем.

ОПЕРАЦИИ ПО СБОРУ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ (ЛЬЯЛЬНЫХ) ВОД

Нефтесодержащие воды принимаются на НЗС-5 непосредственно с судов или с судов-сборщиков, в зимнее время года - с автоцистерны с объемом цистерны 28 м3. Максимальная концентрация нефтепродуктов в принимаемых водах составляет 500 мг/л (0,5 кг/м3). Потенциальным местом разлива при бункеровке является место подсоединения шланга.

На НЗС-5 имеется два шланга для приема нефтесодержащих вод:

- шланг № 1 – диаметр 50 мм, длина 20 метров

- шланг № 2 – диаметр 80 мм, длина 30 метров.

Объем нефтесодержащих вод в шланге рассчитаем по формуле:

V= 0,7854 * D2 * H, [м3],

где        D   – диаметр шланга, м;

H   – длина шланга, м.

V = 0,7854 * 0,082 * 30 = 0,15 м3

Производительность перекачки вод составляет не более 30 м3/ час. Процесс приема осуществляется под пристальным вниманием вахтенной службы судна. Прекращение перекачки при обнаружении разгерметизации шланга будет произведено мгновенно.

Таким образом, максимальное значение нефтепродуктов, попавших в воду при разгерметизации шланга при приеме нефтесодержащих вод с судна, составит величину: 0,15 * 0,5 = 75 гр.

При разгерметизации автоцистерны с нефтесодержащими водами на причале объем нефтепродуктов попавших в воду составит величину:

28 * 0,95 (наполняемость цистерны) * 0,5 * 0,001 = 0,013 тн

Исходя из проведенных расчетов, количество нефтепродуктов, попавших в воду при проведении работ по приему нефтесодержащих вод, составит незначительную величину до 13 кг.

В соответствии с действующим законодательством отнесение ситуации по разливу нефтепродуктов к чрезвычайной выполняется на основании приложения   2 Приказа МПР РФ от 03 марта 2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 08 мая 2003 г., № 4516).

Критериями отнесения служат значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для относения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации на внутренних морских водах, территориальном море и в исключительной экономической зоне Российской Федерации:

| Объект | Нижний уровень разлива |
| --- | --- |
|  | Масса, т |
| Моря Северного Ледовитого океана Устье Северной Двины | 0,5 0,3 |

Таким образом, разливы нефтепродуктов на акватории морского порта Архангельск будут иметь статус чрезвычайной ситуации при массе разлитых нефтепродуктов более 0,3 тонн.

Загрязнение водной среды возможно только в случае возникновения аварийных ситуаций, вероятность возникновения которых мала. На случай возникновения разливов нефтепродуктов  предусмотрены  действия  согласно  утвержденному  Плану  ЛРН,  и заключен

договор	с	Профессиональными	аварийно-спасательными	формированиями	на несение готовности на случай аварийного разлива (копии договоров представлены в Приложении 7).

При возникновении пожара	тушение	будет осуществляться судовой системой пожаротушения водой из акватории с помощью штатных насосов, установленных на судне.

# 5.МЕРОПРИЯТИЯ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Мероприятия, уменьшающие негативное воздействие деятельности по сбору и обработке нефтесодержащих отходов

При проведении бункеровочных работ снижение негативного влияния на окружающую среду достигается следующими природоохранными мероприятиями:

- исключением забора воды из акватории и сброса в нее сточных вод;

- накоплением отходов в специализированных контейнерах для временного хранения;

- соблюдением плана ликвидации аварий аварийных ситуаций при разливах нефтепродуктов.

Процессы перегрузки и временного хранения нефтеотходов связаны с испарением паров углеводородов в атмосферу. В настоящем проекте предусмотрены следующие технические решения, направленные на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу при  проведении операций по сбору отходов:

- предусмотрен закрытый слив отходов при сборе;

- на насосах, перекачивающих нефтеотходы, предусмотрены специальные уплотнения;

- в сливо-наливных системах применены устройства, которые изготавливаются из материалов, являющихся стойкими к перекачиваемой среде.

Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить максимальное возможное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

С целью предупреждения РН при выполнении операций по обращению с нефтеотходами предусматривается выполнение инженерно-технических, организационных и специальных мероприятий, направленных на исключение нарушений герметизации технологического оборудования; обеспечение взрыво- и пожаробезопасности технологического процесса и организацию борьбы с возможными пожарами; обеспечение оповещения о ЧС(Н).

Предотвращение и предупреждение ЧС(Н), в первую очередь, направлено на предотвращение РН, уменьшение испарения нефтепродуктов, а также исключение внесения в опасное пространство источников зажигания.

# Организационные мероприятия

- Заключены договора с профессиональными АСФ(Н), аттестованными в установленном порядке, выполняющим превентивные мероприятия и работы по ЛЧС(Н);

- Предусмотрено проведение плановых учений с привлечением АСФ(Н);

- Предусмотрен регулярный инструктаж членов экипажа  по безопасности проведения операции сбора и действиям в режиме ЧС(Н);

- Разработана схема оповещения соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления о фактах РН;

- Выделены резервы финансовых средств и материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации РН.

# Инженерно-технические мероприятия

Для безопасного проведения операций по сбору и обработке отходов, ООО «Морнефтесервис» заблаговременно обеспечивается:

- наличие технологического оборудования, обеспечивающего «закрытую» перекачку с судна на судно;

- последовательность загрузки танков;

- проверка исправности шлангующих устройств, шлангов, их положения, наличия прокладок под шланги, оттяжек;

- надлежащее соединение элементов шлангующих устройств, шлангов и фланцев;

- необходимое освещение рабочих мест и оборудования;

- обжатие и опломбированность кингстонов, забортных клапанов и секущих клинкетов;

- регистрация в судовом журнале количества и характеристик груза;

- надлежащая установка всех необходимых поддонов и их осушения;

- исправность работы сигнального устройства превышения давления;

- организация постоянного контроля за состоянием грузовых шлангов;

- закрытие перед отсоединением шланга клинкетов на патрубках, к которым присоединен шланг.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В соответствии с требованиями ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7–ФЗ от 10.01.2002г, в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды, предприятия обязаны осуществлять производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль).

В целях управления деятельностью по охране окружающей среды, координации взаимодействия структурных подразделений предприятия и взаимодействия с органами государственного надзора и контроля на предприятии приказом от 08.12.2006г № 23 (приложение № 8)  назначен ответственный за природоохранную деятельность – генеральный директор ООО «Морнефтесервис» Кувакин Владимир Сергеевич.

Одним из приоритетных направлений деятельности, является обеспечение функционирования системы производственного экологического контроля. Программа о производственном экологическом контроле утверждена генеральным директором ООО «Морнефтесервис» и введена к руководству Приказом № 24 от 08.02.2016г (приложение № 8).

Производственный экологический контроль на предприятии предусматривает лабораторный контроль за выбросами в атмосферный воздух, за качеством сточных вод, передаваемых в систему канализации и соблюдения лицензионных условий в области обращения с отходами (по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов).

Организация производственного экологического контроля  в области охраны атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферы (ИЗА), подлежащими производственному контролю, при эксплуатации НЗС №5 являются: дымовые трубы судовых котлов, запорно-регулирующая арматура, танки для хранения бункерного топлива, нефтесодержащих вод, нефтеостатков, отстойники и каскадная.

Для контроля воздействия на атмосферный воздух, на предприятии разработан план-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на ИЗА. График контроля реализуется с установленной в нем периодичностью.

При производстве операций по сбору и обработке отходов экологический контроль может быть рассмотрен только как часть производственного технологического. Соблюдение всех технологических норм и требований способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Организация производственного экологического контроля при сборе, утилизации, обработке, транспортированию опасных отходов.

Статья 26 (п.1) Федерального закона «Об отходах производстваи потребления» от 24.06.1998г №89-ФЗ устанавливает требование, в соответствии с которым юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, должны организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований законодательства в области обращения с отходами.

Производственный контроль, осуществляемый предприятием в области обращения с отходами, включает:

- периодический визуальный осмотр мест образования, сбора, сортировки, использования, обезвреживания, погрузки, разгрузки, транспортирования, временного размещения отходов и оценку соответствия процедур обращения с отходами законодательным требованиям и установленным локальными нормативными актами предприятия требованиям по обращению с отходами;

- периодический контроль наличия в подразделениях документированных процедур, регламентирующих порядок и правила обращения с отходами;

- периодический контроль наличия и ведения зарегистрированных данных  об операционном движении отходов и документов, подтверждающих прием, передачу, использование, обезвреживание и размещение отходов и др.

Результаты контроля в области обращения с отходами фиксируются в отчете о выполнении программы ПЭК.

Операции по сбору, обработке,утилизации, транспортированию опасных отходов при производстве обосновываемой деятельности являются неотъемлемой частью процедуры производственного контроля предприятия и документируются в установленном порядке. В настоящее время реализуется следующий порядок документирования отходов: учет фактического движения отходов в каждом структурном подразделении с последующим ежеквартальным обобщением информации ответственным за природоохранную деятельность.

В структурных подразделениях предусмотрена форма учета отражающая: фактическое образование собственных отходов, поступление отходов от сторонних организаций, количество использованных, обезвреженных и переданных другим организациям отходов, в т.ч. для использования, обезвреживания, хранения, захоронения.

Организация производственного контроля сточных вод

Обосновываемая хозяйственная деятельность ООО «Морнефтесервис» не связана с изъятием воды из водного объекта и со сбросом сточных вод, а только использованием акватории для размещения стоячного судна НЗС № 5.

Учет очищенных сточных вод ведется при помощи водосчетчика. Очищенная сточная вода из танка для сбора очищенных сточных вод электрическим насосом через водосчетчик подается на колонку, откуда по шлангу перекачивается в автомашину для транспортирования на очистные сооружения ОАО «Соломбальский ЦБК».

По данным аналитического контроля ОАО «Соломбальский ЦБК» качество поступающих на городские очистные сооружения сточных вод ООО «Морнефтесервис» свидетельствует о том, что очистная установка обеспечивает очистку нефтесодержащих сточных до показателей присущих сооружениям подобного типа и удовлетворяет требованиям качества, установленным договорными отношениями (таблица 1 договора №11/01-07, приложение 6).

При производстве данных операций проведение лабораторных исследований за состоянием водного объекта не предусмотрено, наблюдения осуществляются визуально в рамках технологического контроля в момент проведения перегрузки отходов.

На основании данных первичного учета ООО «Морнефтесервис» своевременно и в полном объеме представляет в государственные органы информацию, предусмотренную статистической отчетностью (2 ТП «воздух», 2 ТП «отходы») и вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду.

7.КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Деятельность по сбору, обработке, утилизации и транспортированию нефтесодержащих  судов ООО «Морнефтесервис» планируется к осуществлению в районе акватории морского порта Архангельск.

1.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при безаварийной работе составят 50,6568456 т/год;

2.Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превысят допустимых значений на границе жилой зоны и ориентировочной санитарно- защитной зоны на период осуществления деятельности по бункеровке судов.

3.Отсутствует сброс загрязненных вод в водные объекты. Загрязненные воды, образующиеся в процессе деятельности по сбору и обработке нефтеотходов, будут сдаваться на очистные сооружения.

4.Отходы, образующиеся в процессе деятельности, будут передаваться лицензированным организациям.

5.Максимальный уровень звукового давления от работающих источников акустической нагрузки при осуществлении обосновываемой деятельности не превышает санитарных норм для жилой застройки и не требует специальных шумозащитных мероприятий.

6.В связи с тем, что намечаемая хозяйственная деятельность не затрагивает береговую зону, то воздействие на почвенно-грунтовый слой оказываться не будет.

7.Предусмотрены мероприятия снижающие риск возникновения аварийных ситуаций, заключен договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием на несение аварийно-спасательной готовности в случае РН и ликвидации его последствий,  разработан План ликвидации аварийных ситуаций.

На основании вышеуказанного можно сделать вывод о том, что воздействие на окружающую среду при осуществлении деятельности по сбору, обработке, утилизации и транспортированию нефтесодержащих  судов ООО «Морнефтесервис» будет допустимо и не превысит установленные нормативные значения при условии соблюдения природоохранных требований и мероприятий по охране окружающей среды.

# 8. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Временное положение о порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды / (утв. Минприроды РФ 23.06.1995 № 05-11/2507, МЧС РФ 03.08.1995, Госкомсанэпиднадзором РФ 18.08.1995, Минсельхозпродом РФ  04.07.1995, Росгидрометом 30.06.1995, Роскомземом 08.08.1995, Роскомводом 22.08.1995, Роскомнедра 11.08.1995, Роскомрыболовства 14.08.1995, Рослесхозом 10.08.1995) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.1995 № 946).

2.   СТО 05747181-018-2013.

- ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета.

- ГОСТ 17.2.4.04-82. Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых характеристик судов внутреннего и прибрежного плавания.

- ГОСТ Р 14.13-2007. Экологический менеджмент. Оценка интегрального воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе производственного экологического контроля.

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) и Протоколом 1997 года к ней;

- Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной Приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87.

- Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах (утв. Минтопэнерго РФ 01.11.1995).

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, СПб, 2001.

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

- Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, Минтопэнерго РФ 1 ноября 1995 г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, утвержденные приказом Госкомэкологии России №199 от 08.04.1998 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (доп. и перераб.). – С-Пб.: НИИ Атмосфера, 2012. – 214 c.

- МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Взамен СН 369-74; Введ. 1.01.87. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 94 с.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. – С-Пб., 2012.

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации утверждено Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, зарегистрировано в Минюсте России, рег. № 2302 от 14.07.2000 г.

- Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной   среды,   размещение   отходов,   другие   виды   вредного   воздействия:  Утвержден

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 № 632 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.06.2001 № 463, с изм, внесенными решением Верховного Суда РФ от 12.02.2003 № ГКПИ 03-49).

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 240 от 15 апреля 2002 г. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ № 344 от 12 июня 2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

- Постановление Правительства РФ от 01 июля 2005 г № 410 «О внесении изменений в приложении № 1 к Постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344».

- Постановление Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».

- Постановление Правительства РФ № 1425 от 15.11.1997 (ред. от 28.03.2008) «Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды».

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

- Приказ Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства».

- Приказ Минтранса России от 15 января 2013 года № 5 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Приморск»

- Приказ Минтранса России от 15 января 2013 года № 6 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Усть-Луга»

- Приказ Минтранса России от 12 декабря 2011 года № 311 г. «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург»

- Приказ Минтранса России от 13 декабря 2012 г. № 432 г. «Об  утверждении Обязательных постановлений в морском порту Выборг»

- Приказ Минтранса России от 15 января 2013 года № 6 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Усть-Луга»

- Приказ МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621 «Об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (в ред. Приказа МЧС России от 12.09.2012 № 541).

- РД 31.04.23-94. Наставление по предотвращению загрязнения с судов.

- «Санитарные правила для морских и речных портов СССР. 4962-89»

- СанПиН 2.1.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – Введ. 1.03.2008. – М.: Минздрав России, 2008.

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- CН 2.5.2.047-96. Уровни шума на морских судах.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума. 42.	СНиП 23-01-99*.

43.	СП 51.13330.2011 «Защита от  шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». М. 2011 г.

44.       ТУ 005-48017369-2012 «Топливо судовое ИФО-30, ИФО-180, ИФО-380».

- СТО 00148599-023-2010 «Топливо нефтяное. Мазут крекинговый»

- Федеральный Закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»

- Федеральный Закон РФ № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире».

- Федеральный Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпиде-миологическом благополучии населения».

- Федеральный Закон РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный Закон РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления.

- Федеральный Закон РФ № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный Закон РФ № 174-Ф3 от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон РФ № 166-ФЗ от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

- Федеральный закон РФ № 287-ФЗ от 30.12.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» и Федеральный  закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

- Письмо Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.01.

- Борьба с шумом в градостроительстве. Е.П. Самойлюк, Киев, 1975 г, Будивельник.

- Влияние объектов морской нефтегазодобычи на экосистемы открытого моря и побе- режий / Г. Г. Матишов, В. Н. Семенов, И. А. Шпарковский // Экосистемы, биоресур-сы и антропогенное загрязнение Печорского моря. - Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1996 .

- Лоция Карского моря. Часть II. Обь-Енисейский район. Санкт-Петербург, 2001. 60.	СТО 00044434-031-2014

- Интегральная оценка уязвимости морских экосистем при аварийных разливах нефти в Арктике / В. Б. Погребов, М. В. Гаврило, И. Л. Туманов, Н. В. Чернова // Оптимизация использования морских биоресурсов и комплексное управление прибрежной зоной Баренцева моря: Тез. докл. Мурманск, 1999.

- Кормак  Д.  Борьба  с  загрязнением  моря  нефтью  и  химическими  веществами. Москва

«Транспорт», 1989 г.

63.       СТО 00044434-033-2014

- Льды Арктики/ Зубов Н.Н. - М. Издательство Севморпути, 1948, - 360 с.

- Нельсон-Смит А. Нефть и экология моря. М. Прогресс, 1977. –302 с.

- Нефть и экология моря / Нельсон-Смит А.// Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1977

- Патин С.А. Экологические проблемы освоения нефтегазовых ресурсов  морского шельфа. М. Изд-во ВНИРО, 1997. –349 с.

# Text boxes

ХПК	Fe	Cu	Zn	Mn	Al

ПДК

ХПК	БПК5	Fe	Cu	Zn	Al	Mn	Нп	метанол	Лсф	фенол	SO4

ХПК	Fe	Cu	Zn	Al	Mn

ПДК

УКИЗВ

ПДК